Łukasz Orlicki- budowa tuczarni trzody chlewnej we wsi Kolonia Kuźnia gm. Jastrząb

# KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Sporządzona zgodnie z art. 3 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199 poz. 1227).

Opisywane przedsięwzięcie jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływac na środowisko ( Dz. U. nr 213 poz. 1397).

# RODZAJ , SKALA I USYTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

# Rodzaj i skala

Inwestycja obejmuje budowę nowych budynków chlewni dla tuczników na działkach o numerach ewidencyjnym 14/5, 14/6, 15/2 w miejscowości Kolonia Kuźnia. Obecnie w gospodarstwie prowadzona jest hodowla trzody chlewnej na 400 sztuk w technologii na rusztach. Zwierzęta z istniejącej chlewni zostaną sprzedane po osiągnięciu wagi 110kg, a budynek obecnej chlewni stanowił będzie budynek kwarantanny dla warchlaków wprowadzanych później do nowo wybudowanej chlewni, który będzie oddalony w odległości od terenów zamieszkałych:

dz. 14/5 - 211 m od zamieszkałej granicy sąsiedniej parceli oraz ok. .240 m od najbliższego budynku mieszkalnego –przy czym jest on ogrodzony od projektowanej chlewni budynkami.

dz. 14/6 - 120 m od zamieszkałej granicy sąsiedniej parceli oraz ok. 150 m od najbliższego budynku mieszkalnego –przy czym jest on ogrodzony od projektowanej chlewni budynkami

dz. 15/2 - 30 m od zamieszkałej granicy sąsiedniej parceli oraz ok. 55 m od najbliższego budynku mieszkalnego –przy czym jest on ogrodzony od projektowanej chlewni budynkami.

Obecnie istniejąca chlewnia zlokalizowana jest w odległości ok. 50m od budynku mieszkalnego Inwestora oraz w odległości ok. 65m od sąsiedniego budynku mieszkalnego.

W nowej chlewni hodowla będzie prowadzona w systemie otwartym na rusztach. Inwestor planuje 2,8 cykla hodowlanego. Po zakończonym tuczu i sprzedaży tuczników całe pomieszczenie będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane zgodnie z wytycznymi instruktażu zootechnicznego oraz warunkami podanymi przez producentów poszczególnych środków.

Maksymalna obsada w 1 budynku wyniesie 600 sztuk tj. 67,2 DJP co łącznie stanowi 1800 sztuk tj. 201,6 DJP.

Odchody zwierząt gromadzone będą w kanałach gnojowych znajdujących się pod rusztami, skąd rurami PCV gnojowica będzie odprowadzana do zbiornika na gnojowicę , który stanowił będzie punkt odbioru gnojowicy bez przechowywana.

Kanały (wanny) o głębokości 1,3 m każdy będą wykonane na całej powierzchni budynku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływów azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 4 poz. 44 z późn. zm.) gnojowica na terenie przedmiotowej chlewni będzie mogła być przetrzymywana przez okres 5 miesięcy.

Inwestor wczesną wiosną i późną jesienią będzie wywoził gnojowicę ze zbiorników na pole z zachowaniem zasad dobrej praktyki rolniczej.

Gnojowica z przedmiotowej parceli będzie wykorzystywana na gruntach ornych celem nawożenia. Grunty te usytuowane są z dala od zabudowy mieszkaniowej.

# Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedmiotowe chlewnie zostaną usytuowane na działkach o numerach ewidencyjnych:

-14/5 w miejscowości Kolonia Kuźnia. Zgodnie z Wypisem i Wyrysem

z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jastrząb działka

nr 14/5 są oznaczone w planie jako R,B-R, Ł, Lz, W.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowią:

od strony północnej – pola uprawne

od strony południowej – tereny zabudowy zagrodowej oraz w odległości ok. 275m przebiega droga gminna

od strony wschodniej – pola uprawne,

od strony zachodniej – pola uprawne

-14/6 w miejscowości Kolonia Kuźnia. Zgodnie z Wypisem i Wyrysem

z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jastrząb działka

nr 14/6 są oznaczone w planie jako R,B-R, Ł, Lz, W.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowią:

od strony północnej – pola uprawne

od strony południowej – tereny zabudowy zagrodowej oraz w odległości ok. 190m przebiega droga gminna

od strony wschodniej – pola uprawne,

od strony zachodniej – pola uprawne

-15/2 w miejscowości Kolonia Kuźnia. Zgodnie z Wypisem i Wyrysem

z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jastrząb działka

nr 15/2 są oznaczone w planie jako R,B-R, Ł, Lz, W.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowią:

od strony północnej – pola uprawne

od strony południowej – tereny zabudowy zagrodowej oraz w odległości ok. 95m przebiega droga gminna

od strony wschodniej – pola uprawne,

od strony zachodniej – pola uprawne

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA I POKRYCIA SZATĄ ROŚLINNĄ

# Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu i pokrycie szatą roślinną

Teren objęty opracowaniem położony jest na terenie wiejskim przeznaczonym pod zabudowę zagrodową.

Rolniczy krajobraz otoczenia inwestycji stanowią pola uprawne oraz sąsiadująca zabudowa zagrodowa. Parcelę planowaną pod realizację inwestycji stanowią grunty rolne RVI i ŁV.

Fauna występująca na badanym terenie związana jest głównie ze środowiskiem polnym oraz gatunkami towarzyszącymi osiedlom ludzkim. Są to m.in. pospolite gatunki ptaków, gryzonie, żaby, zające, lisy. Badany teren nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody.

# Powierzchnia zajmowanego przedsięwzięcia

Powierzchnia działki numer 14/5 wynosi - 0,5719 ha. Teren ten jest własnością Inwestora. Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku inwentarskiego będzie wynosiła 776,33 m2. Zgodnie z zamierzoną koncepcją budowy budynku chlewni planuje się wybudowac obiekt o wymiarach 56,24m x 15,39m. Obiekt wyposażony zostanie w media w postaci energii elektrycznej, zasilania w wodę, paszę oraz w wentylację mechaniczną. Dodatkowo ferma zostanie wyposażona w silos stalowy z przeznaczeniem na paszę.

Powierzchnia działki numer 14/6 wynosi - 0,5489 ha. Teren ten jest własnością Inwestora. Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku inwentarskiego będzie wynosiła 776,33 m2. Zgodnie z zamierzoną koncepcją budowy budynku chlewni planuje się wybudowac obiekt o wymiarach 56,24m x 15,39m. Obiekt wyposażony zostanie w media w postaci energii elektrycznej, zasilania w wodę, paszę oraz w wentylację mechaniczną. Dodatkowo ferma zostanie wyposażona w silos stalowy z przeznaczeniem na paszę

Powierzchnia działki numer 15/2 wynosi - 0,3000 ha. Teren ten jest własnością Inwestora. Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku inwentarskiego będzie wynosiła 776,33 m2. Zgodnie z zamierzoną koncepcją budowy budynku chlewni planuje się wybudowac obiekt o wymiarach 56,24m x 15,39m. Obiekt wyposażony zostanie w media w postaci energii elektrycznej, zasilania w wodę, paszę oraz w wentylację mechaniczną. Dodatkowo ferma zostanie wyposażona w silos stalowy z przeznaczeniem na paszę.

3. RODZAJ TECHNOLOGII

Budowa nowej chlewni ma na celu podniesienie „standardu” życia zwierząt poprzez zwiększenie powierzchni użytkowej dla zwierząt oraz oddalenie hodowli od zabudowy mieszkaniowej. Zwierzęta z istniejącego budynku inwentarskiego zostaną przeniesione do nowej chlewni, która zostanie usytuowana w większej odległości od zabudowy mieszkaniowej:

-dz. nr 14/5 - 211 m od zamieszkałej granicy sąsiedniej parceli oraz ok.240 m od najbliższego budynku mieszkalnego – przy czym jest on ogrodzony od projektowanej chlewni budynkami gospodarczymi

Budynek projektowanej chlewni będzie to budynek murowany o dachu dwuspadowym i wymiarach 56,24 m x 15,39 m. Dodatkowo w opisanym budynku zostanie zlokalizowana paszarnia, pomieszczenie rezerwy.

- dz. nr 14/6 - 120 m od zamieszkałej granicy sąsiedniej parceli oraz ok.150 m od najbliższego budynku mieszkalnego – przy czym jest on ogrodzony od projektowanej chlewni budynkami gospodarczymi

Budynek projektowanej chlewni będzie to budynek murowany o dachu dwuspadowym i wymiarach 56,24 m x 15,39 m. Dodatkowo w opisanym budynku zostanie zlokalizowana paszarnia, pomieszczenie rezerwy.

-dz. nr 15/2 - 30 m od zamieszkałej granicy sąsiedniej parceli oraz ok.55 m od najbliższego budynku mieszkalnego – przy czym jest on ogrodzony od projektowanej chlewni budynkami gospodarczymi

Budynek projektowanej chlewni będzie to budynek murowany o dachu dwuspadowym i wymiarach 56,24 m x 15,39 m. Dodatkowo w opisanym budynku zostanie zlokalizowana paszarnia, pomieszczenie rezerwy.

Budynki obejmują pomieszczenia podzielone kojcami. W każdym budynku zaprojektowano 22 kojce dla tuczników, z czego sektor tuczu wstępnego będzie wynosił 353,7 m2, sektor tuczu końcowego – 235,8 m2 z korytarzem paszowym, oraz paszarnią. Powierzchnia użytkowa dla zwierząt będzie wynosiła 655 m2. ( dane wg projektu tuczarni Murator T12).

Obsługą zwierząt zajmowac się będą domownicy w związku z tym nie planuje się pomieszczenia socjalnego i zbiornika na ścieki sanitarne przy obiektach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 344.) w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej powierzchnia kojca w przeliczeniu na jedną sztukę warchlaka i tucznika w przypadku utrzymywania grupowo powinna wynosić:

do 10 kg co najmniej 0,15m2

powyżej 10 kg do 20 kg co najmniej 0,2 m2

powyżej 20 kg do 30 kg co najmniej 0,3 m2

powyżej 30 kg do 50 kg co najmniej 0,4 m2

powyżej 50 kg do 85 kg co najmniej 0,55 m2

powyżej 85 kg do 110 kg co najmniej 0,65 m2

powyżej 110 kg – co najmniej 1m2.

Na powierzchni użytkowej równej 655 m2 dla każdego budynku będzie prowadzony tucz zwierząt w ilości 67,20 DJP.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 344.) w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej zwierzęta gospodarskie należy utrzymywać w warunkach nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz nie powodujących uszkodzeń ciała i urazów. Zwierzęta powinny mieć możliwość swobodnego ruchu, a w szczególności swobodnego kładzenia się, wstawania oraz leżenia. W celu zapewnienia tych warunków określono normy powierzchni przypadającej na pojedynczą sztukę w zależności od gatunku, wieku i sposobu utrzymania.

Biorąc pod uwagę ilość kojców, ich powierzchnię oraz przewidywaną ilość tuczników w chlewni wymagania w/w rozporządzenia są spełnione.

Pojenie zwierząt odbywać się będzie za pomocą poideł automatycznych. Woda w ilości 0,9 m3 x 1800 szt. (co daje 540 m3 miesięcznie na jeden budynek oraz 1620 m3 łącznie na 3 budynki) pobierana będzie z istniejącej sieci wodociągowej

( wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody). Opcjonalnie z własnego ujęcia.

Budynek chlewni wyposażony zostanie w instalację elektryczną, wodociągową i odgromową, nie będzie ogrzewany. Pasza podawana będzie automatycznie. Rozprowadzanie pasz odbywać się będzie linią paszową.

Zwierzęta będą pobierały paszę z automatów paszowych o dowolnym czasie. Napełnienie automatów odbywać się będzie raz lub dwa razy dziennie w zależności od wielkości zwierząt przy transporcie ręcznym wózkiem lub samoczynnie przy zastosowaniu linii do rozprowadzania pasz.

Celem wentylowania budynku zastosowane będą wentylatory HogSlat.

Optymalną temperaturą w budynkach do tuczu jest 18ºC. Ważnym zagadnieniem jest konieczność oświetlenia tuczarni, gdyż przepisy europejskie zabraniają utrzymywania zwierząt w ciemnościach. Zgodnie z normami oświetlenia w budynkach dla trzody chlewnej, w pomieszczeniach przeznaczonych dla tuczników oświetlenie dzienne (stosunek powierzchni okien do podłogi) powinien wynosić 1: 30, natomiast oświetlenie sztuczne (natężenie oświetlenia w lx) powinno wynosić 20 – 30.

Zgodnie z § 5 ust.1,pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 344.) w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej świnie utrzymuje się w pomieszczeniach inwentarskich oświetlonych co najmniej przez 8 godzin dziennie światłem o natężeniu, co najmniej 40 lux. Ponadto pomieszczenia powinny być wyposażone w stałe lub przenośne oświetlenie umożliwiające doglądanie zwierząt o każdej porze (§ 6 ust.1,pkt 4).

Istotne znaczenie ma zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Należy jednak pamiętać, że trzoda chlewna źle reaguje na bardzo zmienny ruch powietrza, co w konsekwencji staje się czynnikiem ułatwiającym występowanie różnych schorzeń, szczególnie dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, w rezultacie Inwestor może być narażony na nadmierne koszty związane z leczeniem weterynaryjnym zwierząt. Wymiana powietrza w pomieszczeniach dla tuczników powinna być zapewniona na poziomie 0,25 m3/h/1 kg masy ciała w okresie zimowym i 2 m3/h/1 kg masy ciała w okresie letnim (wg B. Grudniewska 1998 r.).

Po zakończonym tuczu i sprzedaży tuczników całe pomieszczenie będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane zgodnie z wytycznymi instruktażu zootechnicznego oraz warunkami podanymi przez producentów poszczególnych środków.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wariant proponowany przez Inwestora polegający na budowie budynków chlewni dla tuczników na działkach o numerach ewidencyjnych 14/5, 14/6 oraz 15/2  w miejscowości Kolonia Kuźnia jest to wariant najbardziej korzystny ponieważ przedmiotowa chlewna zostanie wybudowana w większej odległości względem zabudowy mieszkaniowej niż obecny budynek inwentarski. Planowana lokalizacja inwestycji dotyczy terenu należącego do Inwestora, na którym znajdują się budynki gospodarcze. Umiejscowienie chlewni charakteryzuje się dobrymi parametrami lokalizacyjnymi ze względu na nieuciążliwy dojazd do terenu inwestycji oraz znaczne oddalenie chlewni od budynków mieszkalnych.

Chów trzody chlewnej będzie prowadzony na ruszcie, co ograniczy ilość powstałego azotu z hodowli zwierząt.

Poprzez realizację inwestycji polepszy się standard życia zwierząt poprzez zwiększenie powierzchni użytkowej przypadającej na jedno zwierze.

W opinii Inwestora wariant inwestycji jest korzystny z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie terenu, ułatwiony sposób gospodarki nawozami naturalnymi (powstaje tylko gnojowica), bardziej przyjazny dla zwierząt system chowu niż przy innych obecnie stosowanych rozwiązaniach w budownictwie inwentarskim.

Planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne dają gwarancję prawidłowego funkcjonowania obiektu i ograniczenia wpływu na stan środowiska przyrodniczego w tym rejonie.

Nie przystąpienie do realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi nie będzie miało wpływu na środowisko przyrodnicze i krajobraz otoczenia. Brak realizacji inwestycji uniemożliwi jednak rozwój gospodarczy Inwestora.

W pobliżu projektowanej Inwestycji nie występują obszary chronione przyrodniczo, zabytki ani dobra kultury.

5. PRZEWIDYWANA ILOŚC WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH SUROWCÓW, MATERIAŁÓW ORAZ ENERGII

Zgodnie z założeniami produkcyjnymi w toku użytkowania planowanej inwestycji wykorzystane będą niżej wymienione rodzaje i ilości surowców, materiałów oraz energii.

# WODA

Na etapie realizacji przedsięwzięcia niezbędna będzie do zalewania fundamentów, kanałów pod chlewnią, posadzek oraz do polewania w okresie ich twardnienia, a także do budowy ścian i budowy ogrodzenia fermy. Na cele te niezbędna będzie woda w ilości 360m3.

W okresie ekspoatacji fermy wykorzystywana będzie do pojenia zwierząt w obiektach, do utrzymania porządku i czystości obiektów, do utrzymania zieleni wokół fermy oraz do celów ppoż. Dla zamierzonej wielkości produkcji niezbędna będzie woda w ilości 1620 m3/miesiąc dla zaspokojenia potrzeby zwierząt oraz 360m3 do pozostałych celów. Łącznie niezbędna ilośc wody będzie wynosiła nie mniej niż 1980 m3.

# PASZE

W żywieniu trzody chlewnej wykorzystywane będą gotowe pasze dostarczane przez zewnętrznego dostawcę.  Spożycie pasz przewiduje się w granicy 453600 kg/rok.

# ENERGIA

Dla utrzymania w ruchu planowanych linii pasz i wody oraz zapewnienie systemu wentylacji w obiektach, niezbędna będzie energia w ilości nie mniejszej niż 15000 kWh/rok.

6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

Realizacja prac związanych z budową budynku chlewni dla 201,6 DJP nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.

W celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na środowisko proponuje się podjęcie następujących działań:

Chów trzody chlewnej powinien być prowadzony zgodnie z wytycznymi zootechnicznymi, a w razie konieczności konsultowany z lekarzem weterynarii. Inwestor posiada umowę z „Odbiorcą odpadów”, który jest zobowiązany do realizacji odbioru zwierząt padłych, zwanych w treści umowy odpadami.

Na terenie inwestycji gospodarka wodno – ściekowa prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Chów trzody chlewnej będzie prowadzony na ruszcie co ograniczy ilość powstałego azotu z hodowli zwierząt.

Odchody zwierząt gromadzone będą w kanałach gnojowych znajdujących się pod rusztami każdego budynku.

Kanały (wanny) o głębokości 1,3 m będą wykonane na całej powierzchni każdego budynku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływów azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 4 poz. 44 z późn. zm.) gnojowica na terenie przedmiotowej chlewni będzie mogła być przetrzymywana przez okres 6 miesięcy.

Podłoże budynków będzie szczelne co będzie zapobiegać przenikaniu do gruntu ewentualnych odcieków.

Gospodarkę nawozami będzie prowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033);

Ponadto do gnojowicy dodawana będzie mieszanka składników mineralnych PRP FIX lun EM ( efektywne mikroorganizmy) regulująca rozwój mikroorganizmów w głębi masy odpadów z produkcji zwierzęcej. Rezultatem stosowania jej są:

zmniejszenie emisji fetorów,

homogenizacja gnojowicy,

zmniejszenie szkodliwości podczas nawożenia,

poszanowanie środowiska naturalnego.

Inwestor wczesną wiosną i późną jesienią będzie wywoził gnojowicę ze zbiornika na pole z zachowaniem zasad dobrej praktyki rolniczej.

Gnojowica z przedmiotowej chlewni będzie wykorzystywana na gruntach ornych celem nawożenia.

Inwestor posiada 24ha użytków rolnych z czego 10ha stanowią grunty dzierżawione. Nadwyżki gnojowicy będą sprzedawane rolnikom celem nawożenia gruntów co poświadczone zostanie sporządzoną umową odbioru gnojowicy. Grunty Inwestora usytuowane są z dala od zabudowy mieszkaniowej.

W ramach ograniczenia oddziaływania Inwestycji na klimat akustyczny prace budowlane będą prowadzone w godzinach dziennych ze szczególną uwagą na dobry stan techniczny maszyn budowlanych;

Celem ograniczenia wpływu gnojowicy na wody Inwestor nie będzie:

stosować gnojowicy gdy pole jest podmokłe, zalane, zamarznięte, pokryte śniegiem,

stosować gnojowicy na polach o stromym zboczu,

stosować gnojowicy w pobliżu cieków wodnych.

Ponadto nawożenie nawozem naturalnym będzie prowadzone w okresie największego wzrostu roślin i największego zapotrzebowania.

Nawożenie nie będzie uciążliwe dla ludzi, ponieważ:

z każdej możliwej strony przedmiotowa parcela zostanie obsadzona zielenią, będzie to zieleń zimozielona o różnej wysokości,

pola na które będzie wywożony nawóz naturalny usytuowane są poza terenami zamieszkałymi.

Na etapie eksploatacji inwestycji Inwestor:

- utrzyma całość obiektów i instalacji w należytej sprawności i czystości;

- zastosuje się do przepisów BHP i p. poż. podczas wykonywania wszelkich prac;

- prawidłowo poprowadzi gospodarkę odpadami i gospodarkę wodno – ściekową;

- w celu zapobiegania, ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko w zakresie oddziaływań na powietrze planuje się w nowej chlewni zachowanie dotychczasowych technik jakie są stosowane w istniejących już na terenie inwestycji chlewniach. Chów trzody chlewnej będzie prowadzony zgodnie z wytycznymi zootechnicznymi oraz konsultowany z lekarzem weterynarii. Również stosowanie odpowiednich pasz dostarczanych przez firmę zewnętrzną oraz określonych dawek żywieniowych i wody przyczyni się do prawidłowych przemian metabolicznych, a tym samym do ograniczenia wielkości emisji amoniaku.

Podstawowymi działaniami zapobiegającymi i zmniejszającymi oddziaływanie będą następujące zabiegi konstrukcyjno – techniczne i organizacyjne:

- prawidłowa lokalizacja budynków inwentarskich oraz niska obsada jednostkowa obiektu;

-prawidłowe wykonanie podstawowych elementów konstrukcyjnych obiektów inwentarskich ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń wentylacji mechanicznej oraz instalacji służących do przetrzymywania nawozów organicznych;

-prawidłowa gospodarka odchodami ciekłymi i stałymi powstającymi w obrębie gospodarstwa poprzez sprawne usuwanie gnojowicy z obiektu, gromadzenie i sezonowanie gnojowicy w zbiorniku bezodpływowych i wykorzystanie naturalnych nawozów organicznych na gruntach własnych lub na podstawie odpowiednich umów;

-właściwie prowadzona, zgodna z prawem gospodarka odpadami;

-sprawna i wydajna wentylacja mechaniczna budynków.

7. RODZAJE I PRZEWIDYWANA ILOŚC WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO

W wyniku eksploatacji budynku chlewni do środowiska będzie występowała emisja:

- zanieczyszczeń powietrza

Źródła zanieczyszczenia powietrza, które będą występować na terenie ocenianego przedsięwzięcia w fazie jego eksploatacji, związane będą z chowem trzody chlewnej. W obszarze przedmiotowego zespołu inwentarskiego chlewnia nie jest ogrzewana, zatem produkcja zwierzęca nie będzie powodować emisji energetycznej ze spalania paliw.

Chów trzody chlewnej jest źródłem emisji do atmosfery substancji, które mogą powodować pojawianie się uciążliwości zapachowej. W pomieszczeniach gospodarskich i w powietrzu w otoczeniu ferm występują liczne odoranty będące typowymi produktami biodegradacji biomasy: siarkowodór, amoniak, tiole, sulfidy i aminy alifatyczne, heterocykliczne związki organiczne zawierające siarkę i azot, alkohole alifatyczne i fenole, ketony, aldehydy, kwasy alifatyczne, estry. Stwierdzono również występowanie węglowodorów aromatycznych (toluenu i ksylenu). Źródłem emisji odorantów są systemy wentylacyjne pomieszczeń w których znajdują się zwierzęta, zbiorniki gnojowicę oraz emisja z pól uprawnych zasilanych nawozami naturalnymi.

Ogólnie problemy związane z określeniem uciążliwości zapachowej rozwiązuje się wyrażając stężenie mieszaniny zanieczyszczeń w jednostkach zapachowych w metrze sześciennym lub określając emisję w jednostkach zapachowych na jednostkę czasu np. na sekundę. Jednostką zapachową (JZ) nazywa się ilość substancji, której obecność w jednym metrze sześciennym powoduje osiągnięcie progu węchowej wyczuwalności zapachu. Ilość substancji (prostego związku lub mieszaniny) wyraża się zwykle w miligramach lub mikrogramach. Osiągnięcie progu wyczuwalności węchowej jest stwierdzane przez reprezentatywny zespół ludzi: zapach powinien być wyczuwalny dla połowy zespołu. Stężenie odorantów wyrażone w jednostkach zapachowych (liczba jednostek zapachowych LJZ [JZ/m3]) jest równoznaczne z krotnością takiego rozcieńczenia badanego gazu czystym powietrzem, które prowadzi do osiągnięcia progu wyczuwalności węchowej (LJZ = 1 [LZ/m3].

Próg węchowej wyczuwalności dla amoniaku wynosi 3,9 mg/m3 (5,2 ppm), natomiast dla siarkowodoru 0,0123 mg/m3 (0,0081 ppm). Pojęcie jednostki zapachowej, dość powszechnie wykorzystywane przy określaniu emisji (LZ/m3, JZ/s), jest mało przydatne podczas ocen imisji odorów. Nie mogą tu być stosowane wartości LJZ uśredniane w okresach 1 godzinnych, 24 godzinnych i rocznych. Ich związek ze stopniem zapachowej uciążliwości nie jest bezpośredni. Wrażenie komfortu lub dyskomfortu zależy przede wszystkim od częstości pojawiania się zapachu. Na dalszych miejscach wymieniane są pozostałe czynniki uciążliwości zapachu: intensywność wrażenia (związana z krotnością przekroczenia progu wyczuwalności) i hedoniczna jakość zapachu (ocena w kategoriach przyjemny – nieprzyjemny). Najbardziej bezpośrednią miarą imisji substancji zapachowo uciążliwych są opinie ludności, narażonej na ten rodzaj uciążliwości.

Poziomy emisji z budynków trzody chlewnej są bardzo trudne do oszacowania, ze na dużą zmienność zależną od takich czynnik jak m.in. system utrzymywania zwierząt, skład paszy i jej struktura, technika żywienia, pobór wody, warunki klimatyczne oraz poziom techniczny wyposażenia budynków.

Zakresy emisji z różnych systemów utrzymania świń podane w „Charakterystyce technologicznej hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej” pod kierownictwem mgr inż. M. Mihułki, wydane przez Ministerstwo Środowiska w 2003 r są następujące:

| Kategoria | System chowu | NH3 |
| --- | --- | --- |
| Tuczniki (>30 kg) | Całkowite ruszty | 1,35 – 3,0 kg/osobnik/rok |

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń do atmosfery z terenu przedmiotowej inwestycji przyjęto następujące założenia:

-obsada w projektowanym budynku – 600 szt. tuczników

-w ciągu roku w budynku planowane są 2,8 cykla produkcyjnego, trwającego po około 4 miesięcy każdy tj. 8064 h/rok,

-wskaźnik emisji amoniaku dla tuczników utrzymanych na ruszcie całkowitym przyjęto równy 1,35 kg/miejsce/rok,

-projektowana chlewnia będzie wentylowana za pomocą wentylatorów HogSlat

Obliczenia wielkości emisji amoniaku dla projektowanej chlewni (emitory E1 – E14) wyniesie:

ENH3 = 600 tuczników · 1,35 kgNH3/osobnik/rok · 8064/8760  = 746 kg NH3/ rok  co daje łącznie dla 1800 szt. tuczników 2238 kg NH3/ rok

ENH3 = 746 kg NH3/ rok : 8064 h/rok = 0,09246 kg NH3/h co daje łącznie 0,27738 kg NH3/h

Dla terenu realizacji inwestycji obowiązują dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, określone w Załączniku nr 1, do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.2008, Nr 47, poz. 281), dla terenu kraju.

- emisja ścieków

Ilość obornika, gnojowicy oraz czystego azotu oszacowano na podstawie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja  2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczeblowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (nr 93, poz. 780) przyjmując następujące wskaźniki:

| Rodzaj zwierząt | Produkcja obornika [tona/rok] | Zawartość azotu na [kg/tonę obornika] | Produkcja gnojowicy [m3/rok] | Zawartość azotu na [kg/m3 gnojowicy] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| warchlaki | 2,5 | 2 | 1,7 | 1,6 |
| tuczniki | 4,5 | 2,4 | 3,5 | 3,6 |

Do gnojowicy Inwestor będzie dodawał mieszankę składników mineralnych PRP FIX lub EM regulująca rozwój mikroorganizmów w głębi masy odpadów z produkcji zwierzęcej. Rezultatem stosowania jej będą:

-zmniejszenie emisji fetorów,

-homogenizacja gnojowicy,

-zmniejszenie szkodliwości podczas nawożenia,

-poszanowanie środowiska naturalnego.

Inwestor wczesną wiosną i późną jesienią będzie wywoził gnojowicę ze zbiornika na pole z zachowaniem zasad dobrej praktyki rolniczej.

Optymalnym terminem stosowania gnojowicy jest wczesna wiosna. Gnojowica może być również wywożona w okresie późnej jesieni pod warunkiem, że będzie natychmiast przyorany. Należy unikać wywożenia jej w okresie późnego lata lub wczesnej jesieni z uwagi na starty azoty zarówno w formie gazowej (amoniak) jak również w formie przesiąków do wód gruntowych(azotany).

Uwzględniając wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 4, poz.44)  , (przy najwyższej dawce azotu) Inwestor jest w stanie zagospodarować na własnych gruntach 10800  kg azotu w czystym składniku zawartego w nawozach naturalnych w ciągu roku. Celem zagospodarowania azotu powstałego na terenie przedmiotowej inwestycji (przy najwyższej dawce azotu) potrzebne jest 33 ha.

Inwestor posiada 24 ha  użytków rolnych  z czego 10 ha stanowią grunty dzierżawione.

Ponadto istnieje możliwośc podpisania umowy na odbiór nadwyżki gnojowicy.

Nawożenie naturalne jest najważniejszym zabiegiem agrotechnicznym. Podwyższa aktywność mikrobiologiczną, a także przedłużając pokrycie gleby roślinnością zmniejszają erozję i wypłukiwanie składników pokarmowych oraz zmniejszają zachwaszczenie. Nawozy naturalne są wartościowym źródłem składników pokarmowych dla roślin, które z powodzeniem zastępują nawozy mineralne.

Nawozy naturalne można stosować pod wszystkie rośliny uprawy polowej. Gnojowica najlepiej wykorzystywana jest przez rośliny o długim okresie wegetacji ze względu na udział w niej związków organicznych o działaniu spowolnionym. Największą efektywność wykorzystania azotu uzyskuje się z nawozów stosowanych w polu roślin okopowych, gdzie możliwe jest ich przykrycie z glebą narzędziami uprawowymi lub wprowadzanie wprost do gleby przy pomocy specjalnych agregatów. Gnojowicę można stosować także na polach, gdzie pozostawiono słomę zbóż lub rzepaku, celem przyspieszenia jej rozkładu i przygotowania słomy pod zasiewy ozimin.

# - emisja hałasu

Zakłócenia klimatu akustycznego mogą mogą wystąpi w każdej fazie inwestycji. Źródłami hałasu na tereniu planowanej budowy mogą być:

-odgłosy pochodzące ze środków transportu

-odgłosy pracy systemów wentylacji obiektu

-odgłosy zwierząt

Opisane źródła hałasu będą mieściły się w tle istniejącego tym rejonie użytkowania terenu. Natężenie i zasięg występowania hałasu ze źródeł technologicznych będzie miało bardzo ograniczony charakter. Hałas od źródeł technologicznych będzie koncentrował się w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji. W odległości kilkunastu metrów od ich źródeł będzie znikomy, poniżej 30dB (A). Źródłami długotrwałym lecz znikomym oddziaływaniu na klimat akustyczny w rejonie instalacji będą systemy wentylacji obiektów. W chlewni zostanie zamontowany wentylator HOGSLAT wytwarzający hałas o niewielkim natężeniu

W wyniku użytkowania środków transportu wykorzystywanych celu dostarczenia surowców oraz wywiezienia produktów, hałas komunikacyjny pochodzący od pojazdów będzie zmienny wzdłuż trasy przejazdu.

Terenem chronionym z akustycznego punktu widzenia jest obszar, dla którego ustalony został dopuszczalny poziom hałasu. W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. nr 120 poz. 826) dla terenów przeznaczonych pod działalnośc komercyjną i rolniczą ( teren fermy trzody)nie wyznaczono dopuszczalnych poziomów dźwięku. Tereny te traktowane są jako produkcyjne i ochronie przed hałasem nie podlegają. Z uwagi na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, za normy hałasu dla tego terenu należy przyjąc jak dla zabudowy zagrodowej, które odpowiednio wynoszą 45dB (A) dla pory nocnej oraz 55dB ( A) dla pory dnia.

- emisja odpadów

Analizę gospodarki odpadami wykonano w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska – tekst jednolity (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251) oraz odpowiednich Rozporządzeń Ministra Środowiska i Rady Ministrów, które zapewniają ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

Zgodnie z Ustawą, odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub ich pozbycia jest zobowiązany.

W gospodarce odpadami należy wyodrębnić dwie fazy:

# Faza realizacji

W fazie realizacji inwestycji obowiązki wynikające z w/w Ustawy spoczywać będą na Wykonawcy realizującym budowę chlewni.

# Na tym etapie będą powstawały odpady

| Nazwa strumienia odpadów | Kod odpadu | Przewidziana masa odpadów powstała w ciągu roku |
| --- | --- | --- |
| Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 0,3 Mg |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 0,3 Mg |
| Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.: szmaty ścierki)i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | 0,3 Mg |
| Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | 1,5 Mg |
| Gruz ceglany | 17 01 02 | 1,5 Mg |
| Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | 3 Mg |
| Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż w 17 05 03 | 17 05 04 | 0,9 Mg |
| Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 17 06 04 | 0,3 Mg |
| Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 0,9 Mg |

W/w odpady nie znajdują się na liście odpadów niebezpiecznych.

Odpady powstałe w trakcie budowy chlewni zostaną zagospodarowywane przez Wykonawcę.

# Faza eksploatacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami wytwórca odpadów-Inwestor- jest zobowiązany do stosowania takiego sposobu produkcji, który będzie zapobiegał powstawaniu odpadów lub pozwoli utrzymać ich ilość na najniższym możliwym poziomie, a także ograniczy negatywne oddziaływanie na środowisko.

W fazie eksploatacji Inwestycji będą powstawać następujące rodzaje odpadów:

| Nazwa strumienia odpadów | Kod odpadu | Przewidywana masa odpadów wytwarzanych na terenie całego gospodarstwa |
| --- | --- | --- |
| Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 02 01 82 | 12 Mg/rok |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 | 0,3 Mg/rok |
| Działalnośc służb sanitarnych i weterynaryjnych | 18 02 | 0,006 Mg/rok |

Sposoby magazynowania i zagospodarowania odpadów wytwarzanych
w trakcie eksploatacji obiektu:

-Usunięte sztuki padłe 02 01 82 będą gromadzone w specjalnym pojemniku (kontenerze), ze szczelną pokrywą. Pojemniki te będą dostarczone i odbierane przez: Firmę Przedsiębiorstwo Jasta Sp zo.o., 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Pawłowska 4, Zakład Transportu w Danielowi 5, 97-360 Kamieńsk

-Przewiduje się występowanie około 2-3% upadku czyli ok. 150 sztuk na rok.

-Odpady stałe nie będące odpadami niebezpiecznymi –20 03 03 – gromadzone będą w kontenerze oraz przechowywane we właściwym stanie sanitarno – porządkowym, a następnie będą odbierane na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem komunalnym.

-W wyniku ewentualnej interwencji lekarza weterynarii powstaną opakowania po środkach odkażających i opakowania po lekach, będą one jednak odbierane przez lekarza weterynarii.

8. MOŻLIWE TRANSGENICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja ze względu na jej lokalny charakter, położenie w znacznej odległości od granicy Państwa oraz zaprojektowane rozwiązania techniczne i technologiczne nie będzie stanowiła źródła transgranicznych oddziaływań na środowisko.

Inwestor wybrał wariant lokalizacyjny uwzględniający możliwie najkorzystniejsze usytuowanie obiektu w stosunku do terenów sąsiednich. Projektowana lokalizacja inwestycji dotyczy terenu należącego do Inwestora.

9. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Obowiązek ochrony przyrody reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz.880 z póz. zm.).

Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Do form ochrony przyrody zaliczane są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Planowana chlewnia zostanie zlokalizowana poza obszarami chronionymi, w tym należącymi do sieci Natura 2000.

Obszary chronione i cenne przyrodniczo znajdują się w znacznych odległościach od terenu inwestycji, w związku z czym nie będzie ona negatywnie oddziaływac na otaczające je formy przyrody.

W bliskim sąsiedztwie terenu planowanego pod inwestycje nie występują pomniki przyrody.

Na okolicznych polach należących do rolników wsi Kolonia Kuźnia uprawiane są głównie zboża. W rejonie tym nie stwierdzono rzadkich gatunków fauny. Okolica jest typowo rolnicza dlatego fauna zasilająca ten teren jest charakterystyczna dla agrocenoz oraz obszarów wiejskich i stosunkowo uboga.

Teren nie podlega specjalnej ochronie, nie jest zlokalizowany na obszarze parków krajobrazowych lub innych form ochrony świata roślinnego roślinnego zwierzęcego.

zwierzęcego związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na otaczające ją formy przyrody.

10. WNIOSKI

Przedmiotem opracowania jest „Karta informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni dla tuczników na działce o numerze ewidencyjnym

-14/5 w miejscowości Kolonia Kuźnia

-14/6 w miejscowości Kolonia Kuźnia

-15/2 w miejscowości Kolonia Kuźnia

Wnioskodawcą w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Orlicki Łukasz zam. Kolonia Kuźnia 32 gm. Jastrząb

Przedmiotowe chlewnie zostaną usytuowane na działkach o numerach ewidencyjnych 14/5, 14/6, 15/2 w miejscowości Kolonia Kuźnia. Zgodnie z Wypisem i Wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jastrząb w/w działki oznaczone są w planie jako zabudowa zagrodowa + uprawy polowe. Na teranie takim dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, inwentarskich i budowli rolniczych.

Obecnie w gospodarstwie prowadzona jest hodowla trzody chlewnej na 400 stanowisk w systemie na rusztach.

Istniejąca chlewnia zlokalizowana jest w odległości ok. 50 m od budynku mieszkalnego Inwestora oraz w odległości ok. 65m od sąsiedniego budynku mieszkalnego. Nowe chlewnie będą oddalone w większej odległości od terenów zamieszkałych tj:

dz. 14/5 - 211 m od zamieszkałej granicy sąsiedniej parceli oraz ok. .240 m od najbliższego budynku mieszkalnego –przy czym jest on ogrodzony od projektowanej chlewni budynkami.

dz. 14/6 - 120 m od zamieszkałej granicy sąsiedniej parceli oraz ok. 150 m od najbliższego budynku mieszkalnego –przy czym jest on ogrodzony od projektowanej chlewni budynkami

dz. 15/2 - 30 m od zamieszkałej granicy sąsiedniej parceli oraz ok. 55 m od najbliższego budynku mieszkalnego –przy czym jest on ogrodzony od projektowanej chlewni budynkami.

W 3 budynkach zlokalizowanych na w/w działkach prowadzony będzie chów trzody chlewnej w łącznej ilości 201,6 DJP (67,2 DJP na każdy budynek)

Tucz trzody chlewnej będzie prowadzony na ruszcie w systemie otwartym. Będą prowadzone 2,8 cykla hodowlanego.

Odchody zwierząt gromadzone będą w kanałach gnojowych znajdujących się pod rusztami, skąd rurami PCV gnojowica będzie odprowadzana do zbiornika na gnojowicę .

Gnojowica z przedmiotowej parceli będzie wykorzystywany na gruntach ornych Inwestora celem nawożenia. Grunty te usytuowane są z dala od zabudowy mieszkaniowej.

Zapotrzebowanie na wodę będzie pokryte z linii wodociągowej opcjonalnie ze studni. Z wykonanego bilansu wynika, że zapotrzebowanie do celów hodowlanych będzie wynosiło: 540m3/miesiąc x 3 budynki co daje łącznie1620 m3/miesiąc

Przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami chronionymi, w tym poza obszarami Natura 2000.

Z przedstawionej analizy wynika, że poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny wartości stężeń amoniaku uśrednionych dla jednej godziny oraz średniorocznych są dotrzymane - nie powodują przekroczeń dopuszczalnych norm. Emisja amoniaku nie będzie powodowała przekroczeń standardów jakości powietrza atmosferycznego określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.2008, Nr 47, poz. 281) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87).

Na podstawie przeprowadzonej analizy wpływu hałasu na środowisko oraz otrzymanych wyników stwierdzić można, że hałas emitowany z terenu przedmiotowej parceli do środowiska nie będzie oddziaływał negatywnie poza obszarem terenu inwestycji.

Rozwiązania chroniące środowisko przedstawione w koncepcji i w karcie informacyjnej są zgodne z wymogami ochrony środowiska pod warunkiem przestrzegania instrukcji eksploatacyjnych urządzeń zainstalowanych na terenie stacji, stałego ich monitoringu i przestrzegania przepisów bhp.