# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający :                GMINA   JASTRZĄB

26-502 Jastrząb ul.Pl. Niepodległości 5

tel.048/6284860  fax.048/6284861

Przedmiot zamówienia :

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb”

# Tryb postępowania :         przetarg nieograniczony

Zatwierdzam :

Jastrząb, dnia 09.09.2015 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb”

# 1. Nazwa i adres Zamawiającego

# Gmina Jastrząb

26-502 Jastrząb ul. Pl. Niepodległości 5

Tel.048/ 6284060  fax. 6284861

Strona internetowa http://ugjastrzab.bip.org.pl

# 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r.  - Prawo zamówień publicznych  /tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z  późn. zm./ o wartości mniejszej od kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jastrząb.

3.1.  Przedmiot umowy obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wydanymi warunkami budowy

wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. i uzgodnić ją w RE Skarżysko

2) dokumentacja powykonawcza i uzgodnienie w RE Skarżysko

3) uzyskanie wszelkich materiałów, uzgodnień i decyzji wymaganych do realizacji zadania

4) wymiana lamp oświetleniowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED wyposażone w

układ zasilający zintegrowany z układem redukcji strumienia świetlnego -109 szt.

5) wymiana wysięgników na nowe stalowe ocynkowane wraz z konstrukcjami

mocującymi;

6) wymiana zabezpieczeń słupowych wraz z zaciskami prądowymi;

7) wymiana przewodów w wysięgnikach zasilających oprawy od bezpiecznika na słupie

energetycznym;

8) budowa nowego sterowania oświetleniem wyniesionych z rozdzielnicy stacji

transformatorowej do nowych szafek ZLOU wyposażonych w zegary astronomiczne

9) Utylizacja źródeł światła i rozliczenie z RE Skarżysko i Urzędem Gminy

10) Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach ww. zamówienia

zostało podane w kosztorysie ofertowym robót.

3.2. W ramach wyszczególnionych w przedmiarze robót należy wykonać również:

- wszelkie roboty- prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania zadania.

3.3.Zadanie będzie realizowane w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zamawiający nie będzie pobierał od Wykonawcy opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych.

3.4. Szczegółowy zakres przedmiotu określa program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys ofertowy

3.5. Uwaga: Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów , urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza się zastosowanie przy realizacji  zamówienia rozwiązania równoważne opisane za pomocą norm, aprobat, lun systemów odniesienia  materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

3.6. Oprawy ledowe muszą posiadać możliwość redukowania mocy świecenia w wyznaczonych okresach godzin nocnych, gdy natężenie ruchu na drogach jest mniejsze lub w ogóle zanika

3.7. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania obiektu do użytkowania – zarówno wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również w nich nieujęte tj. np. organizacja i zabezpieczenie placu budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów, uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ , a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

3.8. Zamawiające zaleca , aby Wykonawca przeprowadził wizję w terenie w celu ustalenia  pełnego zakresu prac związanych z realizacją zamówienia.

3.9.Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca winien udzielić min. 5 lat gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości.

Czas trwania okresu rękojmi za wady strony ustalają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości.

3.10.  Symbol wg  Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

- 45.31.61.10-9

3.11. Podwykonawstwo

1. Zamawiający informuje, iż nie wskazuje części zamówienia których dot. obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę.

1a. Przez umowę o 	podwykonawstwo należy rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej, o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi , dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi podwykonawcami.

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w druku oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu , na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w art. 22 ust.1 , wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu , iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana lub rezygnacja podwykonawców, współpracujących przy realizacji zamówienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wymagania dotyczące umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa dot. robót budowlanych , których nie spełnienie  spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

a)  wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie płatne w terminie maks. 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zlecającemu dane prace faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych prac . W szczególności niedopuszczalne jest zatrzymywanie (potrącanie) z faktur bądź rachunków części wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu danej umowy podwykonawczej (dot. także zabezpieczenia wnoszonego na okres rękojmi). Ewentualne zabezpieczenie takiej umowy winno być wnoszone odrębnie, poza potrąceniem z faktur/rachunków za zrealizowane prace.

b) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowany zakres nie powinno być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac. Materiałem pomocniczym stosowanym w celu weryfikacji w/w wymogu, może być kosztorys szczegółowy, składany przez Wykonawcę na zasadach określonych w projekcie Umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

c) kary umowne w umowie dot. podwykonawstwa (bądź dalszego podwykonawstwa ) nie będą wyższe niż te zawarte w umowie zawartej z generalnym Wykonawcą ,

d) przedmiot umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa będzie tożsamy z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego – w celu weryfikacji w/w wymogu przedmiot umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa powinien by ć opisany poprzez odniesienie do dokumentacji projektowej na podstawie której realizowane jest niniejsze zamówienie publiczne,

e)  umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie będzie zawierała dłuższego terminu realizacji niż ta którą Zamawiający zawarł z wykonawcą, a termin umowy dot. podwykonawstwa nie może zagrażać dotrzymaniu terminu dot. wykonania całego przedmiotu zamówienia,

f) W przypadku gdy zakres robót realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy prac, w odniesieniu do których przepisy prawne wymagają posiadania odpowiednich uprawnień , z umowy o podwykonawstwo (bądź dalsze podwykonawstwo) musie wynikać, iż podmiot realizujący te prace, czyni zadość w/w wymaganiom (np. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie uprawnienia itp.)

g) umowa o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo musi zawierać zapis dot. braku możliwości:

- dokonania cesji wierzytelności bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego,

- dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i

Zamawiającego.

5. Szczegółowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa , zawiera stanowiący załącznik do SIWZ projekt umowy.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia:  10.11.2015 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

5.1.1 Posiadają uprawnienia  do wykonywania określonej działalności  lub czynności , jeżeli przepisy prawa  nakładają  obowiązek ich  posiadania,

5.1.2  Posiadają odpowiednią wiedzę  i doświadczenie  do wykonywania  zamówienia ;

5.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5.1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp

5.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału:

5.3.1. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia, załącznik nr 2

5.3.2. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że  w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty elektryczne o łącznej wartości co najmniej  100.000 zł  z podaniem wartości oraz dat i miejsca wykonania wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

5.3.3. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia projektowe oraz wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca złoży oświadczenia że,  osoby, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia .

5.4. Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt.5.1, 5.2., 5.3., niniejszej specyfikacji, będą dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6 niniejszej specyfikacji, złożone w trakcie postępowania, na zasadzie spełnia- nie spełnia.

Wykonawca , który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

5.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz przedłoży dokumenty (informacje), o których mowa w pkt 6 niniejszej specyfikacji.

5.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 5.3. SIWZ Wykonawcy spełniają wspólnie.

6. Wykaz oświadczeń  lub dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu;

6.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

6.1.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2

6.1.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów*  dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.   wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ

* Dowodami są: poświadczenie, oraz inne dokumenty- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie roboty elektryczne o łącznej wartości co najmniej 100.000 zł

6.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, (wg wzoru zał. nr ..). W wykazie muszą znaleźć się informacje niezbędne do stwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek , o którym mowa w pkt 5.1.3., 5.3.3.

6.1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień

6.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

6.2.1.  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, złożone wg załącznika do siwz;

6.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2  ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

6.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument  wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6.4 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów , które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

6.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

● lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji, o tym że nie należy do grupy kapitałowej

6.6. Inne dokumenty

1. Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy „– załącznik nr 1

2.  Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy – zał. nr 3

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do  reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Informacja o sposobie porozumiewania  się zamawiającego   z  wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów , a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania  się z wykonawcami.

1. Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie w formie faksu lub drogą elektroniczną.

Zamawiajacy żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów przekazanych przez Zamawiającego.

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków  zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Lidia Kołodziej tel. 048/ 6284871

e-mail: jastrzab@gmina.waw.pl

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

## 9. Terminy związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg  terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

10. Opis przygotowywania ofert

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do siwz

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki  wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym , zgodnie z aktem  rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki  zostaną podpisane  przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy , należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty , oświadczenia i załączniki o których mowa w treści  niniejszej specyfikacji. Dokumenty powinny  być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami  - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione  czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę .

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie  przed terminem  składania ofert i pod warunkiem , że przed upływem tego terminu  Zamawiający otrzyma pisemne  powiadomienie  o wprowadzeniu zmian  lub wycofaniu oferty. Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może zgodnie z art.8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą  i adresem Wykonawcy oraz opisane:

Oferta przetargowa na : Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1. Ofertę należy złożyć do dnia 24.09.2015 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Jastrzębiu,  26-502 Jastrząb, ul. Pl. Niepodległości 5 – sekretariat, pokój nr 15

- Oferty wysłane pocztą winny być wysłane z takim wyprzedzeniem, aby Zamawiający otrzymał je przed wyżej określonym terminem. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres zamawiającego.

- Oznakowanie oferty: oferty powinny być z napisem „ Oferta przetargowa- Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb ” a także opatrzyć dodatkowym zastrzeżeniem „Nie otwierać przed 24.09.2015 r. godz. 10.15”

- Kopertę należy opisać również pełną nazwą i adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w ustawie na wniesienie protestu.

- Oferty zostaną otwarte  w siedzibie zamawiającego  (sala konferencyjna – I piętro) w dniu 24.09.2015 r.  o godz. 10.15

- Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców i ceny ofert.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

- Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, zgodnie ze sztuka budowlaną i obwiązującymi przepisami.

- Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Zaoferowana cena dotyczy wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

- Cenę ofertową brutto (wraz z podatkiem VAT) należy obliczyć w oparciu o załączony kosztorys ofertowy, program funkcjonalno-użytkowy oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją..

- Cena ofertowa zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, tj.

wypełniony druk kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 3 do specyfikacji.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. W kosztorysie ofertowym należy określić ceny jednostkowe netto, ceny poszczególnych pozycji kosztorysu netto (stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek), cenę końcową kosztorysu netto (stanowiącą sumę pozycji kosztorysu), wartość podatku VAT, ogólną łączną cenę ofertową brutto stanowiącą cenę zamówienia.

- Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie walucie polskiej tj. w złotych polskich.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

Cena – 100 %

- Zastosowane wzory do obliczenia  punktowego

Cena oferowana minimalna brutto

Cena  =  -----------------------------------------------   x  100

Cena ocenianej oferty brutto

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

14. Informacja o formalnościach , jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ) i adres wykonawcy, którego  ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także  nazwy ( firm ) , siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania  złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne --wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania  o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- terminie zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą

2.  Niezwłocznie po wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający zamieści   informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, również na stronie   internetowej http://ugjastrzab.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie zamawiającego.

3. Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 Ustawy, a więc w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1

4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli:

a) w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę,

b) nie odrzucono żadnej oferty,

c) nie wykluczono wykonawcy.

5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

6. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie           zamówienia przed zawarciem umowy Wykonawcy ci złożą umowę regulującą ich współpracę.

15.Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne postanowienia umowy/ projekt umowy

1. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji projektu  na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

17. Środki ochrony prawnej.

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne  doznał uszczerbku przysługują  środki ochrony zawarte w dziale VI ustawy.

18.  Informacja dotycząca składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. Informacja dotycząca udzielenia zamówienia uzupełniającego

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

20.Informacja dotycząca składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

21.Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym.

Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych

22. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

23. Wykaz załączników do SIWZ

Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 –Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22  ust. 1 ustawy PZP

Załącznik Nr 3- druk kosztorysu ofertowego

Załącznik Nr 4 wykaz zrealizowanych robót

Załącznik Nr 5- wykaz osób

Załącznik Nr 6 – oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik Nr 7 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 8 – oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 9– Lista podmiotów kapitałowych

Załącznik Nr 10 – Projekt umowy

Załącznik Nr 1 do SIWZ

…………………………………

(nazwa wykonawcy(ów)

………………………………………….

/dokładny adres/

………………………………………….

/adres do doręczeń-jeżeli inny niż powyżej/

…………………………………………………………………………………………

/nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i nazwa organu ewidencyjnego- dotyczy wykonawców wpisanych do EDG

REGON……………………….

NIP……………………………..

Nr tel./fax ……………………….

OFERTA DLA GMINY JASTRZĄB

26-502 Jastrząb, ul. Pl. Niepodległości 5

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę .

- Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: ”Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb ” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz robotami i pracami towarzyszącymi nie ujętymi w dokumentacji, a koniecznymi do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i odpowiednie przepisy prawa za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości

………………………………………………..

słownie: ………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- W/w zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia  10.11.2015  r.

- Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres ……miesięcy

(pouczenie: oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 60 miesięcy zostanie odrzucona).

Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz

z załącznikami ) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.

6.     Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty , w szczególności

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r.  –Prawo zamówień publicznych zostały załączone do oferty.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym

w SIWZ.

8.  Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień

publicznych wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i

zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom

innym niż Zamawiający.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale

podwykonawców*). Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) n/w część

zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na

warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie u miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy świadomi utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz

z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

- Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z

przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności

- Ofertę składamy na … kolejno ponumerowanych stronach.

Data …………………………….                                    ……………………………………….

(Podpis upełnomocnionych

przedstawicieli wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy (ów)

…………………………………………………………….

(Wykonawca(y) – nazwa firmy)

……………………………………………………………

siedziba/adres

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz.U.z 2013 , poz. 907 z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.   „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb” ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...........................dnia .........................                 .........................................................

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

……………………………………….                                                     Zał. Nr 3 do SIWZ

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

KOSZTORYS OFERTOWY

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. JASTRZĄB

| Lp. | Opis pozycji kosztorysowej | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Razem cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | kpl | 109 |  |  |
| 2. | Demontaż wysięgników rurowych montowanych na słupie | szt | 109 |  |  |
| 3. | Demontaż przewodów wraz z zaciskami prądowymi gniazdem bezpiecznikowym | szt | 109 |  |  |
| 4. | Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg- w szafach stacyjnych części oświetleniowej | szt | 37 |  |  |
| 5. | Utylizacja źródeł światła | szt. | 109 |  |  |
| 6. | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt | 109 |  |  |
| 7. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych-wciąganie na ziemi w wysięgniki | m | 480 |  |  |
| 8. | Montaż izolowanego gniazda bezpiecznikowego na słupie BZO-04 | szt | 89 |  |  |
| 9. | Montaż izolowanego gniazda bezpiecznikowego na słupie BZO-03 | szt | 17 |  |  |
| 10. | Montaż zacisków Al./Cu na linii „gołej” | szt | 89 |  |  |
| 11. | Montaż zacisków Al./Cu na linii izolowanej | szt | 17 |  |  |
| 12. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku –oprawa BGP 303 LED 122 | szt | 5 |  |  |
| 13. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa BGP 303 LED 98 | szt | 20 |  |  |
| 14. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa BGP 303 LED 73 | szt | 23 |  |  |
| 15. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa BGP 303 LED 49 | szt | 22 |  |  |
| 16. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa BPG 303 LED 35 | szt | 39 |  |  |
| 17. | Montaż szafki pomiarowo-sterowniczej SON 1 –faz. na żerdzi z wyposażeniem | szt | 1 |  |  |
| 18. | Montaż szafki pomiarowo-sterowniczej SON 3-faz. na fundamencie prefabrykowanym | szt | 1 |  |  |
| 19. | Montaż szafki pomiarowo-sterowniczej SON 3-faz. na żerdzi z wyposażeniem | szt | 3 |  |  |
| 20. | Montaż kabla AsXSn 4x25 mm²w rurach osłonowych mocowanych na słupach betonowych – zasilanie SON | kpl | 3 |  |  |
| 21 | Montaż kabla AsSn 2x25 mm² w rurach osłonowych mocowanych na słupach betonowych – zasilanie SON | kpl | 1 |  |  |
| 22. | Montaż kabla AsXSn 2 x 25 mm² w rurach osłonowych mocowanych na słupach betonowych – zasilanie obwodów napowietrznych | kpl | 8 |  |  |
| 23. | Dopuszczenie do prac przez właściciela sieci energetycznych | szt | 5 |  |  |
| 24. | Wykonanie projektu wykonawczego i uzgodnienie w PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko Kamienna RE Skarżysko Kamienna oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt | 1 |  |  |
| 25. | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | Prób. | 109 |  |  |
| 26. | Sprawdzenie i pomiar rezystencji izolacji przewodu | pomiar | 109 |  |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT 23 % |  |
| Razem cena brutto |  |

Słownie : ……………………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………………………

UWAGA:

- W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

- wszelkie roboty-prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające ze specyfiki tych robót.

…………………………………….                                              …………………………………………

(miejscowość, data)                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy lub nazwy i adresy

Wykonawców ubiegających się wspólnie

o udzielenie zamówienia

WYKAZ ROBÓT / DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

| Lp. | Rodzaj zamówienia wraz zakresem rzeczowym | Wartość robót | Termin Wykonania od-do | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę

……………………………dnia ………………

………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe Kierownika robót elektrycznych | Informacja dot. numeru uprawnień wskazanej osoby |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Specjalność: …………………………….. Wzakresie ……….………………………………….. | Numer uprawnień: …………………………… ………………………… |

Uwaga: jeżeli Wykonawca dysponuje wskazaną osobą (osobami) na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. w celu potwierdzenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołuje się na potencjał innego podmiotu, który to podmiot w czasie realizacji inwestycji nie będzie w bezpośredniej dyspozycji Wykonawcy i/lub nie będzie wykonywał czynności związanych z realizacją zamówienia publicznego wyłącznie osobiście- obowiązany jest złożyć zobowiązanie tego podmiotu.

UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączania do oferty dokumentów uprawnień oraz zaświadczeń z izb samorządu zawodowego osób wskazanych przez wykonawcę powyżej.

………………………………..                                   …………………………………….

miejscowość i data                                                        podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji wykonawcy

Załącznik Nr 6do SIWZ

……………………………………….

pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb  działając w imieniu

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

……………………………..                                 ………………………………………………

/miejscowość, data/                                               /pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy/

Załącznik nr 7 do SIWZ

…………………………………………….

/pieczęć adresowa wykonawcy/

…………………………………………………………………

Wykonawca (y) – nazwa firmy

……………………………………………………………….

/ siedziba/

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawo zamówień publicznych.

………………………………….                           ……………………………………………...

/miejscowość, data/                                                pieczęć i podpis upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na    „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb”

Ja/ My niżej podpisani

…………………………………………………………

(   imię i nazwisko)

działając w imieniu Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………

(nazwa /firma i dokładny adres wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

informuję/my/, że:

wymieniony wyżej Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

………………………………                              ………………………………………..

miejscowość, data                                                  podpis osoby upoważnionej do

reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb”

Ja/ My niżej podpisani

…………………………………………………………

(   imię i nazwisko)

działając w imieniu Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………

(nazwa /firma i dokładny adres wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

poniżej składam/y

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

| L.p. | Członek grupy kapitałowej (nazwa , adres) |
| --- | --- |

……………………………..                                       ………………………………………..

miejscowość, data                                                                               podpis osoby upoważnionej do

reprezentacji wykonawcy

PROJEKT       Zał. nr 10

UMOWA nr

zawarta w dniu  ……………….2015 r.       pomiędzy:

Gminą  Jastrząb

reprezentowaną  przez :

1. Andrzeja Brachę -   Wójta Gminy Jastrząb

przy kontrasygnacie  Doroty Wrzesień  - Skarbnika Gminy Jastrząb

zwanym dalej Zamawiającym ,

a

………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :

………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

NIP: ……………………………….

REGON………………………..

Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.  z 2013 r.  poz. 907z późn. zm.)

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się wykonać  zamówienie  : „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb”  zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wydanymi warunkami budowy

wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. i uzgodnienie jej w RE Skarżysko

2) dokumentacja powykonawcza i uzgodnienie w RE Skarżysko

3) uzyskanie wszelkich materiałów, uzgodnień i decyzji wymaganych do realizacji zadania

4) wymiana lamp oświetleniowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED wyposażone w

układ zasilający zintegrowany z układem redukcji strumienia świetlnego -109 szt.

5) wymiana wysięgników na nowe stalowe ocynkowane wraz z konstrukcjami

mocującymi;

6) wymiana zabezpieczeń słupowych wraz z zaciskami prądowymi;

7) wymiana przewodów w wysięgnikach zasilających oprawy od bezpiecznika na słupie

energetycznym;

8) budowa nowego sterowania oświetleniem wyniesionych z rozdzielnicy stacji

transformatorowej do nowych szafek ZLOU wyposażonych w zegary astronomiczne

9) Utylizacja źródeł światła i rozliczenie z RE Skarżysko i Urzędem Gminy

10) Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach ww. zamówienia

zostało podane w kosztorysie ofertowym robót.

3. W ramach wyszczególnionych w przedmiarze robót należy wykonać również:

- wszelkie roboty- prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania zadania.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu określa program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys ofertowy.

5..Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich niezbędnych danych do wykonania przedmiotu Umowy.

§ 2. TERMINY

        - Strony ustalają terminy:

a) rozpoczęcie prac ustala się na dzień podpisania umowy

b) zakończenie prac do dnia  ……………………………….

§ 3. WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto       w kwocie  ………………… zł (słownie: ………………………………………………..).

2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, oraz protokół odbioru końcowego podpisany przez Strony.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 21 dni od daty podpisania protokołu prac bez uwag i zastrzeżeń.

4. W razie zawarcia przez wykonawcę umów z podwykonawcami, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 wyłącznie pod warunkiem załączenia do faktury dowodu zapłacenia podwykonawcom należnego im wynagrodzenia. W przypadku nie dołączenia dowodu zapłaty , o którym mowa w zadaniu poprzednim Zamawiający ma prawo do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcom i potrącić te kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca wystawi po podpisaniu przez obie strony umowy, bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Z wartości faktury zostaną potrącone kary umowne należne Zamawiającemu.

§ 4. ODBIÓR ROBÓT

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót 
do odbioru przez Wykonawcę oraz uzyskania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru wystawionego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.

- Gotowość do odbioru uznaje się, kiedy spełnione są następujące warunki:

- wykonane wszystkie roboty objęte umową,

- uporządkowany teren robót oraz złożono pełną dokumentację tj.:

- oświadczeniem Wykonawcy o wykonaniu zadania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz posiadaną wiedzą

- certyfikaty na zastosowane materiały.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół , zawierający wszelkie ustalenia dokonane  w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie posiadane dokumenty zawierające dane niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, w tym uzyskane z PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko Kamienna  warunki techniczne dotyczące modernizacji oświetlenia.

- Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w trakcie realizacji Umowy.

- Zamawiający dokona zgłoszenia odbioru technicznego w właściwym dla Zamawiającego Zakładzie Energetycznym, na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentów.

§ 6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i zasadą poszanowania energii.

- Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i ze zostaje wydana 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za błąd.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu Umowy w całości lub jego części innemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości oświetlenia od momentu przekazania urządzeń do chwili dokonania odbioru wykonanych robót i przekazania ich Zamawiającemu.

- Wszystkie opłaty wymagane m. in.  przez PGE  Dystrybucja S .A. (oplombowania układów pomiarowych, wyłączenia) leżą po stronie Wykonawcy.

§ 7. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.  Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy do czasu wygaśnięcia gwarancji  na roboty wykonane na jej podstawie.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja   projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy  60 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego.

§ 8. PODWYKONASTWO

      - Wykonawca oświadcza, że następujące rodzaje robót będzie wykonywał osobiście:

- _________________________________________________,

- _________________________________________________,

- _________________________________________________,

- Wykonawca oświadcza, ze niżej wymienione rodzaje robót będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:

- _________________________________________________,

- _________________________________________________,

- _________________________________________________.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 3, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodnością z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 niniejszego §.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku podjęcia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego wykonawcę decyzji o zmianie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Powyższa informacja będzie przekazywana drogą elektroniczną na adres:………… oraz faxem na nr: ………… Informacje przesłane zgodnie z niniejszym postanowieniem uważa się za skutecznie doręczone.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT .

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 8. KARY UMOWNE

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% do 30 dni opóźnienia, 1% za każdy następny dzień lecz nie więcej niż 20% wartości przedmiotu Umowy,

b) za nieterminowe usunięcie usterek w wysokości 5% za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 10% wartości przedmiotu Umowy,

2. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone jak w ust. 1 kary umowne z faktury Wykonawcy.

3. Za nieterminowe płatności faktur, o których mowa w § 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w  wysokości ustawowej.

4. Strony ustalają kary umowne za jednostronne odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy, płatne na rzecz strony poszkodowanej.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie nieistotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA