Inwestor	Jednostka projektowa

Urząd Gminy w Jastrzębiu

26-502 Jastrząb

ul.  Plac Niepodległości 5

pow. Szydłowiec

woj. mazowieckie

PROJEKT WYKONAWCZY

DLA

„MODERNIZACJI ZBIORNIKA WODNEGO 
W M. JASTRZĄB”

gmina Jastrząb, pow. Szydłowiec, woj. mazowieckie

w zakresie:

1.	Modernizacja czaszy zbiornika wraz z adaptacja terenów przyległych

2.	Kładka żelbetowa dla pieszych

3. 	Molo widokowe

4. 	Molo estradowe

6.	Kanalizacja deszczowa wraz z siecią drenażową i rowami odwadniającymi

SPIS TREŚCI

A.	CZĘŚĆ OPISOWO – OBLICZENIOWA	5

1.	Informacje ogólne i wprowadzające	5

1.1.	Podstawa opracowania	6

1.2.	Przedmiot opracowania	6

1.3.	Rodzaj i cel inwestycji	6

1.4.	Lokalizacja inwestycji	6

1.5.	Materiały wyjściowe i pomocnicze	6

1.6.	Uzgodnienia	7

1.7.	Dane geologiczne	8

1.8.	Dane hydrologiczne - bilansowe	9

1.9.	Prawo dysponowania terenem na cele budowlane oraz wykaz właścicieli  	działek ewidencyjnych	10

2.	Krótka charakterystyka całej inwestycji	14

2.1.	Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję	14

2.1.1.	Ogólna pow. terenu zajętego pod inwestycję wynosi Fc = 18,12 ha	14

2.1.2.	Obiekty i urządzenia	14

2.1.3.	Rozmiary robót ziemnych	15

2.1.4.	Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji	15

2.1.5.	Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań projektowych	16

2.1.6.	Ogólny bilans i rozrząd mas ziemnych	18

2.1.7.	Kolejność realizacji robót	20

2.1.7.1.	Roboty przygotowawcze	20

2.1.7.2.	Roboty budowlane	20

3.	Rozwiązania projektowe podstawowych budowli i urządzeń dla których  	Inwestorem jest Gmina Jastrzab	22

3.1.a	Modernizacja czaszy zbiornika wodnego wraz z adaptacją terenów  
	przyległych	22

3.1.a.1.	Podstawowe parametry czaszy zbiornika wodnego	22

3.1.a.2.	Zakres robót przy modernizacji czaszy	23

3.1.a.2.a.	Obliczenie kubatury wykopów w czaszy zbiornika	25

3.1.a.2.b.	Obliczenie kubatury robót ziemnych w czaszy zbiornika z    	uwzględnieniem przerzutów	26

3.1.a.2.c.	Obliczenie kubatury nasypów wokół zbiornika w/g przekroi    	poprzecznych	27

3.1.3.	Dane technologiczne wykonania czaszy zbiornika	27

3.1.b.	Podwyższenie i zagospodarowanie terenów przyległych i cofce zbiornika	28

3.1.b.1.	Technologia i wytyczne wykonawstwa	29

3.1.c.	Składowanie nadmiaru urobku organicznego w „Deponiach”	29

3.1.c.1.	Technologia i wytyczne wykonania i zagospodarowania odkładu	30

3.2.	Kładka żelbetowa dla pieszych	31

3.2.1.	Parametry kładki:	31

3.2.2.	Technologia wykonania kładki	32

3.3.	Molo widokowe (żelbetowe)	32

3.3.1.	Parametry kładki:	32

3.3.2.	Konstrukcja:	32

3.3.3.	Technologia wykonania kładki	33

3.4.	Molo estradowe (żelbetowe)	33

3.4.1.	Podstawowe parametry Mola:	33

3.4.2.	Konstrukcja:	33

3.4.3.	Technologia wykonania kładki	34

3.5.	Kanalizacja deszczowa wraz z siecią drenażową i rowami odwadniającymi	35

3.5.1.	Kanalizacja deszczowa z siecią drenażową	35

3.5.1.1.	Kanał deszczowy „A”	35

3.5.1.1.a	Kanał deszczowy „A-1”	36

3.5.1.2.	Kanał deszczowy „B”	36

3.5.1.3.	Technologia wykonania	36

3.5.2.	Rowy odwadniające	39

3.5.2.1.	Technologia wykonania	40

3.6.	Wytyczne dla Inwestora	40

3.7.	Wytyczne dla Wykonawcy robót	41

3.7.	Odbitki kserograficzne uzgodnień.	42

B.	CZĘŚĆ MAPOWO - RYSUNKOWA

1.	Mapa poglądowa 					w skali 1:25000

2.	Mapa zagospodarowania terenu 			w skali 1:1000

2.1.	Mapa zagospodarowania terenu – Ark. 134.321.172

2.2.	Mapa zagospodarowania terenu – Ark. 134.321.174

2.3.	Mapa zagospodarowania terenu – Ark. 134.321.181

2.4.	Mapa zagospodarowania terenu – Ark. 134.321.183

3.	Odbudowa i przebudowa koryta rzeki „Śmiłówki”	w projekcie

4.	Zapora czołowa 						Mazowieckiego Zarządu

5.	Jaz z wieżą przelewową ( a ..... do ..........)			Melioracji i U. Wodnych

poz. 3., 4. i 5.

6.	Kanalizacja deszczowa wraz z siecią drenażową

6.1.	Profil podłużny Kanał nr „A” i „A-1”

6.2.	Profil podłużny Kanału nr „B” i profile rowów „R-1”, „R-2” i „R-3”

7.	Ciąg spacerowo – rowerowy i ciągi spacerowo – dojazdowe	oddzielny projekt U. G.

8.	Kładka dla pieszych ( a ..... do ..........)

9.	Molo – widokowe ( a ..... do ..........)

10.	Molo – estradowe ( a ..... do ..........)

11.	Parking								oddzielny projekt U. G.

12.	Przekroje poprzeczne zbiornika (12/1 do 12/9)

13.	„Osadniki”

14.	„Separator

15.	Studzienka kanalizacyjna – przelotowa

16.	Studzienka ściekowa

17.	Płytka betonowa ściekowa „ZET-3” (17 i 17a)

18.	Rysunki barier ochronnych

# A.	CZĘŚĆ OPISOWO – OBLICZENIOWA

## 1.	Informacje ogólne i wprowadzające

Zlecającym opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb „Modernizacji zbiornika wodnego w m. Jastrząb” Gmina Jastrząb, 26-502 Jastrząb, ul. Plac Niepodległości nr 5, pow. Szydłowiec, woj. mazowieckie.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektowo – Wykonawcze „DELMER” – 25-535 Kielce, ul. Warszawska 47/22.

Inwestorami całego zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb” są:

1.	Mazowiecki Zarząd Melioracji i Urzadzeń wodnych w Warszawie – Oddział w Radomiu,                 Radom, ul. Warnera 4 w zakresie wykonania budowli hydrotechnicznych tj.:

1.	Odcinkowa odbudowa i przebudowa koryta rzeki „Śmiłówki” 
	w km 0 + 875 ÷ 2 + 080

2.	Zapora czołowa

3.	Budowla pietrząco – upustowa w formie Jazu stałego 	przelewowego

2.	Gmina Jastrząb w zakresie wykonawstwa pozostałych budowli i urządzeń zbiornika tj.:

4.	Modernizacja czaszy zbiornika wraz z adaptacja terenów 	przyległych

5.	Kładka dla pieszych

6.	Molo widokowe

7.	Molo estradowe

8.	Kanalizacja deszczowa wraz z siecią drenażową i rowami 	odwadniającymi

Roboty towarzyszące ujęte w oddzielne opracowanie

9.	Ciąg spacerowo – rowerowy i dwa ciągi spacerowo – dojazdowe

10.	Parking

## 1.1.	Podstawa opracowania

Podstawą prawną opracowania jest umowa z dnia 31 maja 2007 r. zawarta pomiędzy Wójtem Gminy w Jastrzębiu a Prezesem „DELMER” Kielce.

## 1.2.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest kompleksowa dokumentacja projektowa na modernizację istniejącego zbiornika wodnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z zakresem zawartym w „Specyfikacji technicznej” 
i ustaleniami z Inwestorem.

## 1.3.	Rodzaj i cel inwestycji

Podstawowym obiektem inwestycji jest przepływowy zbiornik wodny zaliczany do budowli hydrotechnicznych z dziedziny gospodarki wodnej.

Celem inwestycji jest modernizacja istniejącego zbiornika wodnego przez jego odmulenie, powiększenie lustra wody do 10,0 ha oraz wykonanie urządzeń i budowli hydrotechnicznych, towarzyszących służących do udostępnienia terenów przy brzegach zbiornika dla potrzeb rekreacyjnych.

## 1.4.	Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy zbiornik wodny pod względem hydrograficznym zlokalizowany jest na rzece „Śmiłówce” w km 1 + 030 do 2 + 080. pod względem geograficznym zbiornik zlokalizowany jest w naturalnej dolinie rzecznej przebiegającej przez północną część miejscowości Jastrząb. 
W odległości ca 50 m w kierunku wschodnim przebiega ul. Kościuszki stanowiąca równocześnie ciąg drogi powiatowej Szydłowiec – Jastrząb – Wałsnów. Obszar inwestycji mieści się w granicach objętych decyzją lokalizacyjną, oznaczoną na mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:1000 kolejnymi literami od „A – Y – A’ – K’ do A”

## 1.5.	Materiały wyjściowe i pomocnicze

a)	Przedmiot i zakres opracowania określa:

1.	„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” podana pzez 	„Zamawiającego”

2.	Obowiązujące przepisy, normy i wytyczne

3.	Materiały wyjściowe wykorzystane przy opracowaniu:

–	Aktualne pomiary sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:1000 		wraz z przekrojami poprzecznymi zbiornika

–	Dokumentacja geotechniczna zbiornika wykonana przez „Usługi 		geologiczne” w Kielcach ul. Wiosenna 5/70

–	Aktualne dane hydrologiczne rzeki „Śmiłówki” sporządzone 		przez Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. 		Podleśna 61

–	Własna inwentaryzacja zadrzewień i zakrzaczeń przewidzianych 		do usunięcia

–	Wykazy właścicieli działek sporządzone przez Powiatowe Biuro 		Geodezji w Szydłowcu w formie skróconej i pełnej

–	Oświadczenie właścicieli działek wyrażających zgodę na czasowe 		zajęcie ich gruntów celem podwyższenia.

## 1.6.	Uzgodnienia

1.	Zakres opracowania zgodny ze „Specyfikacją istotnych warunków 	zamówienia” podanych przez „Zamawiającego”

2.	Podstawą opracowania projektu jest „Decyzja Wójta Gminy Jastrząb nr 	51/2007 o lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla potrzeb 	„Modernizacji zbiornika wodnego w Jastrzębiu”

3.	Uzgodnienie projektu z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji 	Projektowej w Szydłowcu, Opinia ZUDP …………………… 2008 r.

4.	Uzgodnienie z Mazowieckim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych 	Oddział w Radomiu

5.	Uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Szydłowcu warunków 	pogłębienia koryta rz. Śmiałówki pod mostem w ciągu drogi Jastrząb – 	Wałsnów

6.	Uzgodnienie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków w 	Gdańsku, ul. Hallera 4/2

## 1.7.	Dane geologiczne

Dokumentację geotechniczną w roku 2007 wykonały „Usługi Geologiczne”, Kielce, ul. Wiosenna nr 5/71. Przedmiotowa dokumentacja stanowi oddzielny załącznik opracowania.

W trakcie prac terenowych wykonano:

–	1 – otwór badawczy głębokości 	– 8 m

–	5 – otworów głębokości		– 6 m

–	1 – otwór głębokości		– 5 m

–	2 – otwory głębokości		– 4 m

–	2 – otwory głębokości		– 3 m

Łącznie wykonano 57 mb odwiertu.

Dla określenia parametrów gruntu wykonano badania laboratoryjno – sitowe.

Z przeprowadzonych badań wynika, że czaszę zbiornika zalegają w znacznej mierze grunty organiczne (torfowe) i namuły miąższości do 3 m. Przedmiotowe grunty wyklinowują się na obrzeżach zbiornika. Największe miąższości grunty organiczne osiągają w wschodniej i środkowej części zbiornika. Grunty organiczne zalegają w części wschodniej na piaskach i pyłach a w części środkowej i zachodniej na pyłach i glinach. Obrzeża zbiornika w części wschodniej i środkowej zalegają grunty nasypowe miąższości do 0,50 m, poniżej piaski, piaski gliniaste miąższości do 2,0 m, a poniżej pyły i gliny.

W części zachodniej (cofkowej zbiornika) zalegają grunty organiczne (torfowe) miąższości do 1,5 m poniżej piaski i pyły piaszczyste.

Warunki posadowienia głównych budowli (zapora, Jaz przelewowy) wymagają wymiany gruntów organicznych na mineralne (piaszczyste).

Podstawowe parametry gruntów mineralnych:

piaski drobne	piaski średnie

ID = 	0,3 – 0,5	0,50

1,8 – 1,85 (t x m-3)	1,75 – 1,85 (t x m-3)

320 – 330	330

M0	68 000 – 98 000 (kPa)	98 000 (kPa)

M 	75 500 – 108 800 (kPa)	108 800 (kPa)

pyły	gliny

IL = 	015 – 0,25	0,10 – 0,20

2,1 – 2,05 (t x m-3)	2,20 – 2,05 (t x m-3)

190 – 170	200 - 170

34 – 30 (kPa)	40 – 30 (kPa)

M0	42 000 – 32 000 (kPa)	60 000 – 32 000 (kPa)

M 	56 000 – 42 600 (kPa)	86 000 – 43 000 (kPa)

Grunty spoiste (pyły) zaliczono do grupy C konsolidacji, natomiast gliny pylaste i piaszczyste oraz piaski gliniaste do grupy B konsolidacji

## 1.8.	Dane hydrologiczne - bilansowe

Obliczenia przepływów charakterystycznych i prawdopodobnych dla rzeki „Śmiłówki” w profilu projektowanej zapory zbiornika wodnego w Jastrzębiu dokonała mgr inż. Marianna Sazin posiadająca kwalifikacje hydrologiczne Nr 20/2004. Pani Sazin jest pracownikiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Krótka charakterystyka hydrologiczna rzeki „Śmiłówki” w km 1 + 040

Rzeka Śmiłówka jest dopływem rzeki Szabasówki w zlewni rzeki Radomki.

–	Powierzchnia zlewni cząstkowej		Ac = 26,7 km2

–	Przepływy charakterystyczne:

–	przepływ średni niski – 	SNQ =	0,037 m3/s

–	przepływ średni – 		SSQ =		0,176 m3/s

–	przepływ średni normalny – Q2 =		0,103 m3/s

–	Przepływy maksymalne roczne:

–	Przepływy o prawdopodobieństwie występowania:

–	Q50% =				2,85 m3/s

–	Q10% =					6,81 m3/s

–	Q3% = 					9,60 m3/s

–	Q2% = 					10,6 m3/s

–	Q1% (przepływ miarodajny) = 	12,2 m3/s

–	Q0,5% = 				13,8 m3/s

–	Przepływy bilansowe

–	przepływ naturalny (bilansowy) Q2 =	0,103 m3/s

–	przepływ biologiczny (nienaruszalny)

Qb = 1,25 x SNQ = 1,30 x 0,037 =	0,048 m3/s

–	przepływ dyspozycyjny

Qd = Q2 – Qb = 0,103 – 0,048 =		0,055 m3/s

## 1.9.	Prawo dysponowania terenem na cele budowlane oraz wykaz właścicieli 	działek ewidencyjnych

Inwestorzy tj. Gmina Jastrząb i Mazowiecki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych – Oddział w Radomiu pod cały obszar trwałego zainwestowania terenu obejmujący zbiornik, ciągi spacerowo – rowerowe 
i dojazdowe, zaporę czołową, mola żelbetowe, kanalizację deszczową oraz parking o łącznej powierzchni 12,38 ha (dz. ew. 365/3, 353) posiada prawo dysponowania terenem. Na tereny czasowo zajęte pod inwestycję dla przekształcenia celem podwyższenia terenu o powierzchni 4,52 ha Gmina Jastrząb posiada prawo dysponowania terenem w oparciu o odpowiednie „Oświadczenia” właścicieli działek. Na zajęcie terenu pod składowanie czasowe gruntów organicznych dla późniejszego ich wykorzystania w „Deponii Nr I i II” Gmina w Jastrzębiu posiada prawo dysponowania terenem wynikające z prawa własności.

Poniżej zamieszcza sie wykaz właścicieli działek objętych inwestycją sporządzony przez Powiatowe Biuro Geodezji w Szydłowcu

## 2.	Krótka charakterystyka całej inwestycji

## 2.1.	Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję

## 2.1.1.	Ogólna pow. terenu zajętego pod inwestycję wynosi	Fc = 18,12 ha

w tym na:

a.	pod trwałe zagospodarowanie terenu:	F = 12,38 ha

w tym:

–	czasza zbiornika wodnego w brzegach	Fw = 11,0 ha

–	ciągi spacerowo – rowerowy, spacerowo – dojazdowe

„a” i „b” oraz zaporę czołową	Fs = 1,08 ha

–	parking dla samochodów osobowych 	Fp = 0,18 ha

–	rowy odwadniające (nowe „R-2” i „R-3”)	Fr = 0,09 ha

–	regulowane koryto rz. „Śmiłówki”

(km 0 + 985 – 1 + 020)	Frz = 0,03 ha

b.	czasowe zajęcie terenu	F = 5,74 ha

w tym:

–	dla podwyższenia terenu	Ftp = 4,52 ha

–	dla czasowego składania nadmiaru urobku organicznego

z wykopu w :

–	„Deponi Nr I”	FD I = 0,62 ha

–	„Deponi nr II”	FD II = 0,60 ha

## 2.1.2.	Obiekty i urządzenia

1.	Czasza zbiornika w granicach N.P.P. (187.50 m n.p.m.)	Fw = 10,0 ha

2.	Odcinkowa odbudowa i przebudowa koryta rzeki

„Śmiłówki” w km 0 + 875 – 2 + 080	Lc = 1205 m

w tym:

–	km 0 + 875 – 0 + 985 – odmulenie koryta

śr. warstwą hs = 0,20 m przy b = 3,5 m	L = 110 m

–	km 0 + 985 – 1 + 020 – Regulacja koryta rzeki

przy b = 3,5 m, n = 1:2, J = 1,5‰, hs = 1,10 m	L = 35 m

–	km 1 + 020 – 1 + 050 – Zlokalizowana budowla

piętrząco – upustowa (Jaz stały przelewowy)	L = 30 m

–	km 1 + 050 – 2 + 080 – Wykonanie kinety rzeki w dnie

zbiornika przy b = 2,0 m, n = 1:3, hs = 0,60 m 	L = 1030 m

3.	Zapora czołowa – ziemna o parametyrach

b = 5,0 m, n = 1:3, hs = 3,0 m	L = 155 m

4.	Jaz stały przelewowy z 2-ma upustami dennymi

Lprzelewu = 22 m, szerokość b = 5,50 m, h = 2,18 m oraz

2-wa upusty po  0,60 m	szt. 1

5.	Kładka żelbetowa dla pieszych na rzece „Śmiłówce”

w km 1 + 962, b = 4,0 m, L = 24,0 m	1 szt.

6.	Molo widokowe – żelbetowe

b = 5,50 m, L = 24 m, F = 132 m2	1 szt.

7.	Molo estradowe – żelbetowe

F = 11 x 12 + 5,5 x 6 = 165 m2	1 szt.

8.	Kanalizacja deszczowa  400 i 500 mm wraz

z uzbrojeniem i siecią odwadniająco – drenażową	Lk = 1765 m

i rowami odwadniającymi	Lr = 420 m

9.	Ciąg spacerowo – rowerowy i dojazdowy z kostki betonowej

grubości 10 cm, szerokości b = 4,0 m, L = 2050 + 54 + 65 = 	2165 m

10.	Parking z kostki betonowej grub. 10 cm	F = 1800 m2

## 2.1.3.	Rozmiary robót ziemnych

a)	Wykopy	Vw = 81472 m3

b)	Nasypy 	VN = 58097 m3

c) 	Zgromadzenie nadmiaru urobku w „Deponiach”	Vd = 23375 m3

## 2.1.4.	Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji

Podstawową funkcją zbiornika jest magazynowanie wody dla potrzeb ekologiczno – gospodarczych, w tym głównie dla:

–	poprawienia bilansu zlewni poprzez częściowe wyrównanie przepływów 	oraz zabezpieczenie przepływu biologicznego w okresach niżówkowych 	w korycie rzeki „Śmiłówki” poniżej zbiornika

–	redukcji fali powodziowej

–	hodowli ryb i wędkarstwa

–	dodatkowego przeciw-pożarowego zabezpieczenia terenu

–	stworzenia warunków dla rekreacji i wypoczynku

Projektowana modernizacja zbiornika polegająca między innymi na zwiększeniu:

–	powierzchni lustra wody zbiornika z 6,3 ha do 10,0 ha

–	średniej głębokości z 1,20 m do 1,40 m

–	pojemności wodnej z ca 78 000 do 140 000 m3

– spowoduje zdecydowaną poprawę podstawowej funkcji zbiornika. Wykonanie nowej budowli piętrząco – upustowej w formie stałego Jazu przelewowego z upustami dennymi przyczyni się do bezpiecznej prawie bez obsługowej eksploatacji budowli przez większą część roku, pozwoli na samoczynną redukcję fali powodziowej o ca 41 800 m3 wody. Wykonanie nowych urządzeń i budowli towarzyszących w postaci ciągu spacerowo – rowerowego, parkingu, mola widokowego i estradowego przyczyni się do udostępnienia terenów przybrzeżnych zbiornika dla potrzeb rekreacyjno – wypoczynkowych ludności. Budowa dwustronnej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do podczyszczenia wód („Osadniki”, „Separatory”) przyczyni się w znacznej mierze do poprawy jakości wody w zbiorniku i na jego odpływie. Pozostawienie w stanie istniejącym obecnej zapory i Jazu ruchomego stwarza realne zagrożenie dla dalszego bezpiecznego funkcjonowania zbiornika wodnego.

## 2.1.5.	Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań projektowych

Zbiornik wodny w m. Jastrząb ze względu na układ piętrzenia jest zbiornikiem dolinowym, przepływowym. Nowa podwyższona zapora ziemna zbiornika wraz z stałym Jazem przelewowym jako budowle hydrotechniczne klasy IV zapewniają bezpieczne przeprowadzenie przepływu miarodajnego o prawdopodobieństwie występowania Q1%. Z uwagi na występujące w dolinie grunty organiczne (torfowe) modernizowana czasza zbiornika jest w większości kopana a wydobyty urobek posłuży do formowania zapory, podwyższenia podtapianych terenów przyległych i cofce a część nadmiaru pozyskanego urobku organicznego przewidziana jest do czasowego składowania w 2-óch „Deponiach” z przeznaczeniem do rolniczo – ogrodniczego jej wykorzystania.

Grunty piaszczyste występujące głównie na lewym brzegu zbiornika (powyżej rowu „R-2”) zostaną wykorzystane do budowy zapory zbiornika, zapiaszczenia plaży i wymiany gruntów torfowych na mineralne.

Stosunkowo wąska wcięta dolina szerokości 100 – 150 m sprawia, że zbiornik ma kształt prostokątu o szerokości od 100 – 140 m i długości ca 800 m. Małe spadki podłużne oraz niskie obrzeża doliny uniemożliwiły podwyższenie rzędnej piętrzenia, którą praktycznie utrzymano na dotychczasowym poziomie tj. na N.P.P. – na rzędnej – 187.50 m n.p.m.

Od strony wschodniej w km rzeki „Śmiłówki” 1 + 030 dolinę przegradza projektowana nowa zapora ziemna z wbudowaną w nią budowlą piętrząco – upustową w formie Jazu żelbetowego przelewowego.

Od strony zachodniej zapory rozciąga się czasza zbiornika wodnego, o powierzchni lustra wody 10,0 ha.

Wokół całego zbiornika zaprojektowano ciąg spacerowo – rowerowy z kostki  betonowej szerokości b = 4,0 m, długości L = 2050 m. W miejscu skrzyżowania ciągu z rzeką „Śmiłówką” w km 1 + 962 zaprojektowano żelbetową kładkę dla pieszych. Dla umożliwienia dojazdu do w/w ciągu z ulicy Kościuszki zaprojektowano dwa ciągi dojazdowe, jeden po prawym obrzeżu zbiornika nr „a” a drugi po lewym nr „b”. Z ciągu nr „b” prowadzą bezpośrednie zjazdy na „Parking” zlokalizowany tuż poniżej zbiornika a ściśle pomiędzy ul. Kościuszki a zaporą czołową zbiornika.

Dla przechwycenia wód opadowych napływających z wysokich obrzeży zbiornika zaprojektowano dwa oddzielne ciągi kanalizacyjne zlokalizowane po obydwu stronach zbiornika tj. kanał „A” przebiegający po prawym i kanał „B” przebiegający po lewym brzegu zbiornika. Obydwa kanały na odpływie poniżej zbiornika wyposażone są w urządzenia do podczyszczenia w postaci odpowiednio dobranych „Osadników” i „Separatorów”. Sieć kanalizacyjna wyposażona jest w powierzchniowe korytka ściekowe z betonowych płytek 
50 x 50 x 15 głębokości ca 7 cm. Wody opadowe z korytek odprowadzone są do studzienek ściekowych, skąd przy pomocy odpowiednich przykanalików odprowadzone są do studzienek kanalizacyjnych. Aby obniżyć zwierciadło wód gruntowych na obrzeżach zbiornika w wykopach ciągów kanalizacyjnych ułożone zostaną pojedynczo ciągi drenażowe z rurek PVC  100 mm (głębokości 1,0 m) z odprowadzeniem wód do projektowanych kanałów „A” i „B”. Dodatkowo w cofce zbiornika dla potrzeb odwodnienia terenu zaprojektowano do wykonania 3-y rowy otwarte odwadniające nr „a”, „b” i „c”.

Cały pas zainwestowania terenu wokół zbiornika (ciąg spacerowy, betonowe kanały ściekowe i ciągi kanalizacyjne) zajmują pas terenu szerokości ca 7,0 m i mieszczą się całkowicie na gruntach Inwestora.

## 2.1.6.	Ogólny bilans i rozrząd mas ziemnych

a.	Wykopy

1.	Kubatura wykopów zbiornika wraz z wykopem

torfu pod zapiaszczenie dna w/g przekroi

poprzecznych	–	61142 m3

2.	Wykopy gruntu organicznego spod zapory

czołowej	–	8837 m3

3.	Wykopy z rozbiórki grobli i obrzeży zbiornika

(rejon zapory)	–	1333 m3

4.	Dodatkowy wykop gruntu piaszczystego z

rezerwy na brzegu prawym (rejon istniejącego

wyrobiska i hałdy – km rzeki 1 + 450 – 1 + 551)	–	3000 m3

4.a.	dodatkowy wykop i dowóz ziemi z odległości

5 km	–	1000 m3

5.	Wykop gruntu organicznego z pod ciągu

spacerowo – rowerowego  w końcówce

zbiornika (rejon kładki dla pieszych)	–	3600 m3

6.	Wykop pod nawierzchnię ciągów spacerowych	–	2560 m3

Razem	ΣVw = 81472 m3

b.	Nasypy:

1.	W/g przekroi poprzecznych	–	29082 m3

2.	Podwyższenie terenu brzeg lewy powyżej „R-1”	–	1700 m3

3.	Zasypanie i wyrównanie terenu powyżej zapory	–	1750 m3

4.	Podwyższenie terenu brzeg prawy rejon ciągu

spacerowo – ojazdowego nr „a” – 262 + 290	–	552 m3

5.	Zapiaszczenie plaży	–	1000 m3

6.	Zasypanie gruntem piaszczystym wyrobiska po

wybranym torfie z pod ciągu spacerowo

– rowerowego (rejon kładki dla pieszych)	–	3600 m3

7.	Zasypanie nie usuniętego torfu w czaszy

zbiornika (km 1 + 500 – 1 + 730)	–	4290 m3

8.	Nasyp zapory	–	13560 m3

9.	Formowanie nasypów ciągu spacerowego

w cofce z wykopu pod nawierzchnię ciągu	–	2560 m3

Ogółem nasypy	–	58 097 m3

Ostateczny bilans mas ziemnych

–	Wykopy				ΣVw = 81472 m3

–	Nasypy				ΣVn = 58097 m3

Nadmiar wykopu zmagazynowany

W „Deponiach				ΣVd = 23375 m3

w tym:

–	„Deponia nr I”			– 13375 m3

–	„Deponia nr II”			– 10000 m3

## 2.1.7.	Kolejność realizacji robót

## 2.1.7.1.	Roboty przygotowawcze

1.1.	Opróżnienie z wody istniejącej czaszy zbiornika

1.2.	Wykonanie kinety rzeki w dnie czaszy zbiornika oraz w miarę potrzeby 	kilku rowów dla wstępnego odwodnienia terenu

1.3.	Usunięcie drzew i zakrzaczeń

1.4.	Wykoszenie i usunięcie starej roślinności

1.5.	Geodezyjne wytyczenie projektowanych urządzeń zbiornika

1.6.	Wykonanie części robót rozbiórkowych (lewobrzeżny nasyp zapory, 	bulwar, betonowe molo estradowe)

## 2.7.1.2.	Roboty budowlane

2.1.	Roboty ziemne w czaszy i na obrzeżach zbiornika

2.2.	Założenie i zaniwelowanie przekroi poprzecznych zbiornika

2.3.	Wykonanie tymczasowych dróg technologicznych z płyt żelbetowych

2.4.	Zabicie ścianki szczelnej drewnianej po obrysie Jazu przelewowego oraz 	wykonanie urządzeń do powierzchniowego odwodnienia wykopu

2.5.	Dokonanie wymiany gruntu organicznego na piaszczysty

2.6.	Przystapienie do robót betonowych Jazu

2.7.	Założenie igłofiltrów do odwodnienia wykopu i usunięcie gruntów 	organicznych z pod zapory

2.8.	Wykop gruntów organicznych koparkami zgarniakowymi V = 0,6 m3 	spod zapory czołowej brzeg lewy wraz z odwozem urobku na „Deponie”

2.9.	Pogłębienie i wykopy czaszy zbiornika wraz z podwyższeniem obrzeży 	gruntami mineralnymi

3.	Sukcesywne formowanie i zagęszczanie nasypu lewobrzeżnej części 	zapory

3.1.	Wykonanie budowli piętrząco – upustowej w postaci Jazu przelewowego

3.2.	Wykonanie pogłębienia i przebudowy koryta rzeki „Śmiłówki” na 	odpływie w km 0 + 875 – 1 + 020

3.3.	Przełożenie koryta po nowej trasie

3.4.	Rozbiórka prawobrzeżnej części zapory, bulwaru i istniejącego Jazu 	ruchomego oraz istniejącego betonowego mola estradowego

3.5.	Przełożenie 2-óch kompletów igłofiltrów, usunięcie gruntów 	organicznych, formowanie i zagęszczenie prawobrzeżnej części zapory 	czołowej

3.6.	Kontynuacja prac przy wykopie czaszy zbiornika w jego zachodniej 	części

3.7.	Wykonanie mola widokowego i estradowego

3.8.	Prowadzenie prac ubezpieczeniowo – wykończeniowych przy zaporze i 	Jazie i skarpach zbiornika.

3.9.	Sukcesywne podwyższenie terenów na obrzeżach i w cofce

4.	Składowanie urobku organicznego w „Deponi Nr I”

4.1.	Wykonanie sukcesywne kanału „A” oraz „A-1” z pełnym jego 	uzbrojeniem

4.2.	Wykonanie żelbetowej kładki dla pieszych

4.3.	Budowa kanału „B” od części odpływowej w górę

4.4.	Składowanie nadmiaru urobku organicznego w „Deponi Nr II”

4.5.	Formowanie sukcesywne ciągów spacerowo – rowerowych po obydwu 	stronach zbiornika przesuwając się od Jazu poprzez zaporę w górę 	zbiornika

4.6.	Kontynuacja robót ziemnych w końcowej strefie zbiornika i na terenach 	w cofce

4.7.	Rozbiórka istniejącego parkingu

4.8.	Prowadzenie prac wykończeniowych przy ciągach spacerowych

4.9.	Wykonanie „Parkingu” wraz z robotami odwodnieniowymi i ciągami 	dojazdowymi

5.	Zagospodarowanie terenów podwyższonych przez obsiew mieszankami 	traw.

5.1.	Prowadzenie końcowych prac wykończeniowych

5.2.	Likwidacja tymczasowych dróg technologicznych

5.3.	Sporządzenie geodezyjnego operatu powykonawczego

5.4.	Założenie znaków geodezyjnych

5.5.	Próbne napełnienie zbiornika

5.6.	Sporządzenie geodezyjnego operatu dla przekazania przebudowanego 	koryta rzeki „Śmiłówki” w km 0 + 985 – 2 + 080 Mazowieckiemu 	Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych – Inspektorat w Szydłowcu

5.7.	Komisyjny odbiór wykonanych robót i urządzeń.

## 3.	Rozwiązania projektowe podstawowych budowli i urządzeń dla których 	Inwestorem jest Gmina Jastrzab

## 3.1.a	Modernizacja czaszy zbiornika wodnego wraz z adaptacją terenów 	przyległych

## 3.1.a.1.	Podstawowe parametry czaszy zbiornika wodnego

–	powierzchnia dna						Fd = 8,6 ha

–	powierzchnia lustra wody przy NPP			Fw = 10,0 ha

–	powierzchnia zbiornika w brzegach			FD = 11,0 ha

–	średnia głębokość						hs = 1,40 m

–	nachylenie skarp ubezpieczonych o nadwodnych	n = 1:3

–	nachylenie skarp podwodnych				n = 1:5

–	nachylenie skarp plażowych				n = 1:8

–	pojemność wodna przy NPP – 187.50 m n.p.m.		Vw = 140 000 m3

–	pojemność powodziowa (187.90 – 187.50)		Vp = 41 800 m3

–	rzędna zwierciadła wody normalnego piętrzenia	NPP – 187.50 m n.p.m.

–	rzędna zwierciadła wody miarodajnej Q1%   Max PP – 	187.90 m n.p.m.

–	rzędna minimalna dna zbiornika				185.80 m n.p.m.

–	rzędna max dna (na obrzeżach dna zbiornika)		186.50 m n.p.m.

–	wysokość wtaczania się fali				h = 0,52 m

–	zasięg statycznej cofki piętrzenia

(km rzeki „Śmiłówki” 2 + 400)				L = 1350 m

–	ubezpieczenie trwałe skarp zbiornika powyżej zapory

czołowej:

–	brzeg prawy na długości				L = 50 m

–	brzeg lewy na długości				L = 110 m

ubezpieczenie w/w skarp płytami żelbetowymi

wylewanymi na mokro o wymiarach 3 x 2 x 0,20 m

na powierzchni						F = 1416 m2,

–	ubezpieczenie stopy skarpy w dnie krawężnikami

betonowymi 30 x 50 x 70 cm 				L = 160 m

–	ubezpieczenie skarp na pozostałej długości zbiornika

powyżej lustra wody N.P.P. – przez obsiew mieszankami

traw F = 3,50 m x (2050 – 350) = 5950 m2		F = 0,60 ha

–	plaża piaszczysta zbiornika – brzeg lewy rzeki

„Śmiłówki” km 1 + 200 – 1 + 350) n = 1:8, 		F = 0,28 ha

## 3.1.a.2.	Zakres robót przy modernizacji czaszy

Jak już uprzednio podano przedmiotowy zbiornik wodny powstał w wyniku przegrodzenia doliny rzeki „Śmiłówki” zaporą czołową z wbudowaną w nią budowlą piętrząco – upustową. Z uwagi na ukształtowanie terenu i budowę geologiczną jest on praktycznie zbiornikiem kopanym. Dla powiększenia zbiornika oraz zwiększenia jego głębokości, pojemności i czystości wody przewiduje się w całości usunięcie z terenu czaszy gruntów organicznych, a tam gdzie ich głębokości są poniżej dna projektowanego zbiornika ich zapiaszczenie. Wydobyty urobek organiczny (przemulony) zostanie wykorzystany do podwyższenia terenów w cofce, a jego nadmiar zostanie czasowo składowany w dwóch „Deponiach” (nr „I” i „II”), celem jego dalszego rolniczo – ogrodniczego wykorzystania. Projektowane „Deponie” zlokalizowane są w całości na gruntach Inwestora (dz. ew. 353 i 365/3), które obecnie są praktycznie nieużytkowane. Pozostała cześć urobku piaszczystego z wykopu czaszy należy przetransportować (wykop z odwozem) do formowania zapory czołowej, ciągów spacerowych i zapiaszczania niewydobytych gruntów organicznych w dnie zbiornika. Skarpy zbiornika są w większości ziemne o nachyleniu ponad lustrem wody n = 1:3 i poniżej lustra n = 1:5. Wyjątkiem są skarpy przyległe do zapory (skarpa prawa na długości 50 m i lewa na długości 110 m), które przy nachyleniu n = 1:3 zostaną ubezpieczone płytami betonowymi dozbrojonymi o wymiarach 3 x 2 x 0,20 m.

Przedmiotowe ubezpieczenia w dnie zbiornika zostaną oparte na betonowych krawężnikach 30 x 50 x 70 cm.

Szczegółowy zakres przy modernizacji zbiornika obrazują załączone w części mapowo – rysunkowej przekroje poprzeczne zbiornika w skali 1 : . Z analizy przedmiotowych przekroi wynika, ze we wschodniej części czaszy tj. od strony zapory czołowej w km rzeki „Śmiłówki” 1 + 040 w górę do km 1 + 450 zakres projektowanych wykopów ogranicza się praktycznie do 25 metrowych pasów dna zbiornika przyległego obustronnie do brzegów zbiornika. Z uwagi na fakt, że głębokości w środkowej części dna zbiornika są praktycznie wystarczające a warunki ewentualnego nieznaczącego pogłębienia (ca 30 cm) bardzo trudne z uwagi na warunki gruntowo – wodne (gr. namułowe, wysokie zwierciadło wód gruntowych) zakres robót pogłębieniowych ograniczono do wypłyconych przy brzegowych części zbiornika. Szerokość pasa przewidywanych robót ogranicza zasięg koparki poruszającej się po dnie zbiornika na materacach tj. wykop z bezpośrednim załadunkiem i odwozem urobku środkami transportowymi poruszającymi się po brzegu zbiornika. Od km 1 + 450 w górę rzeki (w kierunku zachodnim) do km 1 + 965 projektuje się pełne poszerzenie i pogłębienie czaszy zbiornika. Z uwagi na występujące w dnie grunty torfowe przewidziane do całkowitego usunięcia a w przypadku braku takiej możliwości do ich zapiaszczenia warstwą 0,50 m, prace będą wykonywane koparkami z przerzutem urobku. Projektowana odcinkowa ilość przerzutów do 3-ech (3-ci z załadunkiem).

## 3.1.a.2.a.	Obliczenie kubatury wykopów w czaszy zbiornika

| Lp. | Km | Nr prze-kroju | Powie-rzchnia (m2) | Powie-rzchnia średnia m2 | Odległość m | Kubatura m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 + 043 | 0 | 14,2 | 10,3 | 52 | 535,5 |
| 2 | 1 + 095 | 7 | 6,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,2 | 75 | 690,0 |
| 3 | 1 + 170 | 8 | 12,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,3 | 80 | 664,0 |
| 4 | 1 + 250 | 9 | 4,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,3 | 75 | 547,5 |
| 5 | 1 + 325 | 10 | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,3 | 85 | 1130,5 |
| 6 | 1 + 410 | 11 | 16,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 57,8 | 80 | 4624,0 |
| 7 | 1 + 490 | 12 | 99,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 120, | 55 | 6600,0 |
| 8 | 1 + 545 | 13 | 179,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0205,1 | 65 | 13332,0 |
| 9 | 1 + 610 | 14 | 231,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 219,0 | 85 | 18615,0 |
| 10 | 1 + 695 | 15 | 207,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 207,1 | 52 | 10769,0 |
| 11 |  |  | 207,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |
| 12 |  |  | 58,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 58,2 | 57 | 3317,0 |
| 13 | 1 + 820 | 16 | 58,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 52,3 | 90 | 4707,0 |
| 14 | 1 + 910 | 17 | 46,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 46,4 | 55 | 2552,0 |
| 15 | 1 + 965 | 0 | 46,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem – 61142,0 m3 |

## 3.1.a.2.b.	Obliczenie kubatury robót ziemnych w czaszy zbiornika z 
		uwzględnieniem przerzutów

| Lp. | Km | Nr prze-kroju | Powierzchnia brzeg lewy m3 | Powierzchnia brzeg prawy m3 | Odległość m | Kubatura m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | przekrój | przekrój średni | przekrój | przekrój średni |  | brzeg lewy | brzeg prawy |
| 1 | 1 + 043 | 0 |  | 1,8 |  | 1,4 | 52 | 93,6 | 72,8 |
| 2 | 1 + 095 | 7 | 3,6 |  | 2,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,0 |  | 3,2 | 75 | 450,0 | 240,0 |
| 3 | 1 + 170 | 8 | 8,4 |  | 3,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,2 |  | 1,8 | 80 | 440,0 | 144,0 |
| 4 | 1 +250 | 9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,3 |  | 0,0 | 75 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 1 + 325 | 10 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,0 |  | 0,0 | 85 | 0,0 | 00 |
| 6 | 1 + 410 | 11 | 6,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44,0 |  | 30,0 | 80 | 3520,0 | 2400,0 |
| 7 | 1 + 490 | 12 | 82,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 73,5 |  | 112,0 | 55 | 4043,0 | 6160,0 |
| 8 | 1 + 545 | 13 | 65,0 |  | 184 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32,5 |  | 195,0 | 65 | 2113,0 | 12675,0 |
| 9 | 1 + 610 | 14 | 0 |  | 206,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 167,0 | 85 |  | 14195,0 |
| 10 | 1 + 695 | 15 | 0 |  | 128,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | 52 |  |  |
| 11 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 12 |  |  | 47,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 47,0 |  | 0 | 57 | 2679,0 | 0 |
| 13 | 1 + 820 | 16 | 47,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 49,0 |  | 34 | 90 | 4410,0 | 3060,0 |
| 14 | 1 + 910 | 17 | 51,0 |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 51 |  | 34 | 55 | 2805,0 | 1870,0 |
| 15 | 1 + 965 | 0 | 51,0 |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20554,0 | 40817,0 |

Razem brzeg lewy + brzeg prawy  61 371,0 m3

## 3.1.a.2.c.	Obliczenie kubatury nasypów wokół zbiornika w/g przekroi 
		poprzecznych

| Lp | Km | Nr przekroju | Powierzchnia m2 | Odległość m | Kubatura nasypu m3 | Dowóz piasku na wymianę gr. torfowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | przekrój | śr. przekrój |  |  | przekrój m2 | przekrój śr. m2 | odległość m | kubatura m3 |
| 1 | 1 + 043 | 0 |  | 12,70 | 62 | 660,0 |  |  |  |  |
| 2 | 1 + 095 | 7 | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,70 | 75 | 1402,5 |  |  |  |  |
| 3 | 1 + 170 | 8 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14,0 | 80 | 1120,0 |  |  |  |  |
| 4 | 1 + 250 | 9 | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,9 | 75 | 1267,5 |  |  |  |  |
| 5 | 1 + 325 | 10 | 17,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,1 | 85 | 943,5 |  |  |  |  |
| 6 | 1 + 410 | 11 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,4 | 80 | 423,0 |  |  |  |  |
| 7 | 1 + 490 | 12 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,3 | 55 | 566,5 |  |  |  |  |
| 8 | 1 + 545 | 13 | 14,2 |  |  |  | 38,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17,0 | 65 | 1105,0 |  | 30,8 | 65 | 2002,0 |
| 9 | 1 + 610 | 14 | 19,8 |  |  |  | 23,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25,2 | 85 | 2142,0 |  | 18,6 | 85 | 1581,8 |
| 10 | 1 + 695 | 15 | 30,6 |  |  |  | 13,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 30,6 | 52 | 1591,2 |  | 13,6 | 52 | 707,0 |
| 11 |  |  | 30,6 |  |  |  | 13,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 51,0 | 57 | 2907,0 |  |  |  |  |
| 13 | 1 + 820 | 16 | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44,1 | 90 | 3969,0 |  |  |  |  |
| 14 | 1 + 910 | 17 | 37,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 53,0 | 80 | 4240,0 |  |  |  |  |
| 15 | 1 + 990 | 18 | 68,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 47,8 | 90 | 4302,0 |  |  |  |  |
| 16 | 2 + 080 | 19 | 26,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,8 | 80 | 1504,0 |  |  |  |  |
| 17 | 2 + 160 | 20 | 10,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,3 | 65 | 669,5 |  |  |  |  |
| 18 | 2 + 225 | 21 | 9,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,9 | 55 | 269,5 |  |  |  |  |
| 19 | 2 + 280 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29082,0 |  |  |  | 4290,0 |

## 3.1.3.	Dane technologiczne wykonania czaszy zbiornika

Aby przystąpić do robót wykonawczych w czaszy zbiornika należy:

–	spuścić wodę ze zbiornika przez stopniowe obniżenie wody na 	istniejącym Jazie ruchomym – max dobowe spracowywanie ca 20 cm/na 	dobę, czas opróżniania około 10 dni

–	następnie po lekkim osuszeniu dna przystąpić do wykonania kinety 	koryta rzeki w czaszy zbiornika (Inwestor – Mazowiecki Zarzad 	Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział w Radomiu)

–	ułożyć drogi technologiczne po obu brzegach części środkowej i 	cofkowej zbiornika ( l = 1,5 km, b = 3,0 m)

–	przystąpić do pogłębiania dna zbiornika a ściślej w jego przy brzegowym 	pasie w części wschodniej przesuwając się w kierunku zachodnim 	poszerzając szerokość i głębokość wykopów

Przy robotach ziemnych w części wschodniej czaszy wykop koparkami zgarniakowymi na materacach z bezpośrednim odwozem urobku. W części środkowej i zachodniej gdzie praktycznie całe dno z uwagi na grunty torfowe jest kopane przewiduje się wykop koparkami z przerzutami (do max 3-ech) a następnie załadowanie i odwóz urobku organicznego na podwyższenie terenu w cofce oraz na odkład w „Deponi I i II”. Zabrudzone lekko grunty mineralne posłużą do podwyższenia terenów przyległych. Grunty piaszczyste należy odwieź w pierwszej kolejności do formowania zapory (ca 13850 m3), a następnie w miejsce zasypania gruntów organicznych w czaszy zbiornika oraz zasypania wyrobiska po wybranym torfie w rejonie formowanego ciągu spacerowego w cofce zbiornika (rejon kładki dla pieszych).

Dla obniżenia zwierciadła wody gruntowej w dnie zbiornika przewiduje się wykonanie dodatkowo około 1,0 km tymczasowych rowów odwadniających z lokalizacją, w/g potrzeb. W wyjątkowych wypadkach przy głębokich torfach w miarę potrzeby przewiduje się również częściowe powierzchniowe odpompowanie wody z wykopu.

Szczegółowy rozrząd mas ziemnych w obrębie zbiornika zgodnie z załączonymi przekrojami poprzecznymi zbiornika.

## 3.1.b.	Podwyższenie i zagospodarowanie terenów przyległych i cofce zbiornika

Zgodnie z niniejszym opisem pkt. 2.1.1.b. do czasowego zajęcia terenu celem jego podwyższenia przewiduje się obszar użytków rolnych o powierzchni Ftp = 4,52 ha. Przedmiotowe podwyższenia zostaną wykonane na obrzeżach zbiornika a głównie w jego cofkowej części. Projektowane rzędne minimalne podwyższane są na poziomie 188.50 m n.p.m. tj. minimum 1,0 m ponad zwierciadło wody mormalnego piętrzenia (N.P.P. – 187.50 m n.p.m.). Projektowana z tym związana kubatura nasypów wynosi Fn = 29082 m3.

## 3.1.b.1.	Technologia i wytyczne wykonawstwa

Przed przystąpieniem do podwyższenia terenu należy:

–	Wytyczyć granice terenów podwyższanych

–	Dokonać niezbędnego karczunku drzew, pni i krzaków

–	Usunąć pozostałości po karczunkach (dragowina, pnie i gałęzie) i 	przekazać je właścicielom

–	Dokonać wykoszenia starej roślinności a pozostałości po wykoszeniu i 	karczunkach spalić na miejscu

Ponieważ są to w większości grunty torfowe dokonać ich podwyższenia urobkiem z wykopu zbiornika, tj. gruntem który nie jest przydatny do formowania nasypów (zapora, ciągi spacerowe) i wypełniania zagłębień w dnie czaszy zbiornika. Tak więc do podwyższenia zostaną użyte różnego rodzaju namuły wraz z przewarstwieniami piaszczysto – organicznymi. Materiał ten zostanie dowieziony samochodami samowyładowczymi, po tymczasowych drogach dojazdowych, wykonanych z płyt żelbetowych, po obydwu brzegach zbiornika, na łącznej długości ca 1,5 km. Przewieziony urobek zostanie rozplantowany i zagęszczony spychaczami do projektowanych rzędnych. Po wykonaniu rozplantowania, tereny te, zostaną zagospodarowane metodą pełnej uprawy jako użytki zielone. Po zakończeniu w/w robót należy ponownie geodezyjnie wznowić i zastabilizować granice działek i przekazać zagospodarowany teren jego właścicielom. Zakres rozmiarowy robót pokazano na mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:100, Zał Nr 2.1., 2.2. i 2.3. oraz na przekrojach poprzecznych czaszy zbiornika w skali 1 :  - załącznik Nr 13.

## 3.1.c.	Składowanie nadmiaru urobku organicznego w „Deponiach”

Nadmiar niezagospodarowanego urobku z wykopu zbiornika (głównie organicznego) zostanie odwieziony i tymczasowo składowany w 2-ch „Deponiach” tj. „Deponi Nr I” na prawym brzegu i „Deponi Nr II” na lewym brzegu zbiornika.

Parametry „Deponi”:

–	„Deponia nr I” (dz. ew. 365/3) o powierzchni F = 0,62 ha, średniej 	wysokości hs =  2,16 m i kubaturze odkładu Vn = 13375 m3

–	„Deponia nr II” (dz. ew. 353 i 365/3) o powierzchni F = 0,60 ha, średniej 	wysokości hs = 1,70 m i kubaturze odkładu Vn = 10000 m3

W/w „Deponie” zostaną wykonane w całości na gruntach Inwestora, które w chwili obecnej są praktycznie nieużytkowane. Zgromadzony urobek stanowi własność Inwestora z przeznaczeniem do jego rolniczo – ogrodniczego zagopodarowania.

Przedmiotowe „Deponie” zlokalizowano na mapach sytuacyjno – wysokościowych – załącznik Nr 2.1. i 2.3.

## 3.1.c.1.	Technologia i wytyczne wykonania i zagospodarowania odkładu

W trakcie wykopu czaszy zbiornika zwrócić uwagę, aby grunty czyste piaszczyste zostały w pierwszej kolejności przetransportowane dla potrzeb budowy projektowanej zapory czołowej oraz wykonania nasypów po wybranych gruntach organicznych, zasypania nie wybranych całkowicie torfów a dopiero pozostałości lub grunty czystoorganiczne (torfowe) zostały przewiezione i składowane w „Deponiach”

„Deponia nr I” to dawne wyrobisko piasku w którym składowanie ograniczają wysokie skarpy wyrobiska. W trakcie składowania dowóz urobku do „Deponi” wzdłuż zbiornika. Wywóz urobku z przedmiotowej „Deponi” do rolniczego jej wykorzystania tylko od strony południowej tj. od ul. Bocznej i dalej drogą lokalną (dz. ew. nr 402)

„Deponia nr II” – to teren płaski, obecnie nieużytkowany, zlokalizowany na lewym brzegu zbiornika w północno – zachodniej jego części. Transport urobku na składowisko samochodami samowyładowczymi w większości po tymczasowej drodze technologicznej z płyt żelbetowych (drogowych). Formowanie nasypu „Deponi” koparką i spycharką przy nachyleniu skarp 
n = 1:1. późniejszy wywóz urobku z deponi do jego rolniczego wykorzystania istniejącą drogą lokalna (gruntową – dz. ew. nr 149) w kierunku północnym, poza terenem zbiornika.

## 3.2.	Kładka żelbetowa dla pieszych

W zachodniej cofkowej części zbiornika w miejscu skrzyżowania ciągu spacerowego (km 0 + 930) z korytem rzeki (km 1 + 962) zlokalizowano kładkę dla pieszych. Projektowana kładka stanowi adaptację typowej kładki dla pieszych znajdującej się w katalogu typowych budowli wodno – melioracyjnych.

## 3.2.1.	Parametry kładki:

–	szerokość							b = 4,0 m,

–	długość							L = 24,0 m

Konstrukcja kładki składa się z 3-ech przęseł z typowych żelbetowych belek teowych o parametrach przekroju 30 x 50 cm, długości po 8,0 m. przedmiotowe belki spoczywają na żelbetowych oczepach o przekroju 
30 x 60 cm, długości 4,50 m – środkowa, a skrajne 30 x 30 cm, długości 4,40 m. Oczepy opierają się na typowych mostowych słupach o przekroju 30 x 30 cm, wysokości 2,75 m. Powierzchnia kładki z wylewki betonowej grubości 5 cm na siatce stalowej cięto - ciągnionej. Nawierzchnia kładki grubości 4 mm z żywic epoksydowych modyfikowanych bitumami.

Fundamenty słupów to kręgi żelbetowe  1,0 m, h = 1,0 m w środkowych przęsłach, a podpory skrajne oparte są na samych studniach 
 0,80 m, h = 1,0 m. Kręgi wypełnione są betonem „B-20”, pozostałe elementy kładki z betonu B-30, W-4, F-100.

Kładka wyposażona jest w dwustronną poręcz z rurek stalowych 
 51 mm, h = 1,20 m.

Charakterystyczne rzędne:

–	Korona kładki						189.00 m n.p.m.

–	Zwierciadło wody miarodajnej				187.90 m n.p.m.

## 3.2.2.	Technologia wykonania kładki

Przy wykonaniu kładki szczególną uwagę zwrócić na warunki fundowania kładki, która zakłada usunięcie gruntów organicznych i zastąpienie ich gruntem piaszczystym miąższości ca 0,40 do 0,50 m. Kubatura wymiany gruntów ujęta została w kubaturze wymiany gruntu w zbiorniku. Wykopy pod dwa ciągi studni środkowych zostaną wykonane w drewnianych ściankach szczelnych długości 4 m z pompowaniem wody.

## 3.3.	Molo widokowe (żelbetowe)

Molo zlokalizowane na brzegu lewym zbiornika w pobliżu plaży piaszczystej w km rzeki „Śmiłówki” 1 + 190. Molo wykorzystywane będzie dla potrzeb turystyczno – widokowych oraz dla potrzeb cumowania sprzętu pływającego po zbiorniku.

## 3.3.1.	Parametry kładki:

–	szerokość							b = 5,50 m

–	długość							L = 24,0 m

## 3.3.2.	Konstrukcja:

–	płyta nośna z typowych żelbetowych belek grubości 30 cm, długości 
	L = 8,0 m wsparta na żelbetowych oczepach 30 x 65 cm, długość 
	L = 6,0 m

–	podpory oczepów to słupy żelbetowe typowe o przekroju 30 x 30 cm 	wysokości 2,8 m.

–	fundamenty słupów kładki z 3-ech rzędów (po 3-y kręgi w rzędzie) 	kręgów żelbetowych  1,20 m, h = 1,0 m i jednym rzędzie zbrojonym 
	 1,00 m, h = 1,0 m wypełnionych betonem „B-20”. Podłoże 	kręgów z zagęszczonej zasypki gruntem piaszczystym po wybraniu torfu 	posadowionych na piaskach średnich

–	powierzchni płyty mola z wylewki betonowej grubości 5 cm na stalowej 	siatce cięto – ciągnionej. Nawierzchnia z żywic epoksydowych 	modyfikowanych bitumami grubości 4 mm

–	po obrzeżach korony mola typowa poręcz z rurek stalowych  51 mm, 	wysokości 1,20 m.

–	elementy żelbetowe mola z betonu B-30, W-4, F-100, a wypełnienie 	kręgów fundamentowych betonem B-20.

–	rzędna korony płyty mola					188.75 m n.p.m.

–	rzędna dolnej konstrukcji					188.40 m n.p.m.

–	rzędna zwierciadła wody Max.P.P.			187.90 m n.p.m.

## 3.3.3.	Technologia wykonania kładki

Wykopy gruntu organicznego pod 3-y rzedy studni w czaszy zbiornika w drewnianych ściankach szczelnych długości 4 m. Na czas fundamentowania przewidziano odpompowanie wody z wykopu.

## 3.4.	Molo estradowe (żelbetowe)

Molo estradowo – widowiskowe zlokalizowane jest na prawym brzegu zbiornika w miejscu istniejącego mola przewidzianego do rozbiórki (km rzeki 
1 + 097 do 1 + 109). Wykorzystanie mola dla potrzeb widowiskowo – rozrywkowych.

## 3.4.1.	Podstawowe parametry Mola:

–	części sceniczna F = 5,50 x 6,0 m				F = 33 m2

–	części dla widowni F = 11,0 x 12,0 m			F = 132 m2

powierzchnia łączna					F = 165 m2

## 3.4.2.	Konstrukcja:

–	pomost sceniczny podwyższony w stosunku do części dla publiczności 	o 0,70 m

–	obydwa pomosty zbudowane są z typowych belek żelbetowych 	mostowych żebrowych o wymiarach: szerokość 0,89 m, wysokość 
	0,35 m, długość L = 6,0 m

–	przedmiotowe belki wsparte są na typowych żelbetowych 	prefabrykowanych oczepach o wymiarach 30 x 60 x 574 cm, 
	30 x 65 x 1114 cm

–	oczepy podparte są na typowych żelbetowych słupach o przekroju 
	30 x 30 cm wysokości 2,5 i 3,30 m

–	przedmiotowe słupy posadowione są w dnie i na brzegach zbiornika w 	fundamentach z żelbetowych kręgów  1,0 m, h = 1,0. Studnie 	posadowione zostaną na gruncie piaszczystym pochodzącym z wymiany 	gruntu organicznego. Wykopy i wymiana gruntów pod studnie 	fundamentowe zostanie wykonana z drewnianych ścianek szczelnych 	długości 4 m

–	na koronie pomostów nawierzchnia z wylewki betonowej średniej 	grubości 5 cm zbrojonej siatką stalową cięto –ciągnioną. Nawierzchnia z 	żywic epoksydowych modyfikowanych bitumami grubości 4 mm

–	pomosty ograniczają typowe poręcze mostowe z rurek stalowych 
	 51 mm, wysokości h = 1,20 m

–	Konstrukcja mola z betonu B-30, W-4, F-100, a wypełnienie 	kręgów betonem B-20.

Charakterystyczne rzędne:

–	korona pomostu estradowego				189.70 m n.p.m.

–	korona pomostu widowiskowego				189.00 m n.p.m.

–	zwierciadło wody Max.P.P.				187.90 m n.p.m.

–	zwierciadło wody N.P.P.					187.50 m n.p.m.

## 3.4.3.	Technologia wykonania kładki

Projektuje się całkowitą wymianę gruntów organicznych na piaszczyste z pod studni fundamentowych. Celem ograniczenia wykopu przewiduje się wykonanie wszystkich wewnętrznych studni w szalunkach z drewnianych ścianek szczelnych grubości 79 mm i długości brusów 4 m. Na czas fundamentowania przewiduje się odpompowanie wykopu drogą pompowania wody.

## 3.5.	Kanalizacja deszczowa wraz z siecią drenażową i rowami odwadniającymi

## 3.5.1.	Kanalizacja deszczowa z siecią drenażową

Podstawowym zadaniem kanalizacji deszczowej jest przechwycenie, podczyszczenie i odprowadzenie poza czaszę wód deszczowych napływających z wysokich obrzeży do zbiornika. Podstawowym zadaniem ciągów drenażowych jest obniżenie zwierciadła wód gruntowych w rejonie ciągów spacerowo – rowerowych i na gruntach przyległych.

Projektowana kanalizacja generalnie obejmuje wykonanie 2-óch głównych niezależnych ciągów przebiegających po obydwu brzegach zbiornika tj. kanału Nr „A” i kanału Nr „B” o łącznej długości L = 1765 m.

W skład kanalizacji poszczególnych ciągów wchodzą:

–	kanał podstawowy z rur PVC  500 – 400 mm

–	uzbrojenie kanału w studzienki przelotowe

–	wyposażenie do podczyszczenia wód („Osadniki” i „Separatory”)

–	korytka z betonowych płytek ściekowych wraz z studzienkami 	ściekowymi

–	pojedyncze ciągi drenażowe z rurek PVC karbowanych  100 mm 	przebiegające w tym samym wykopie co rurociągi kanalizacyjne.

## 3.5.1.1.	Kanał deszczowy „A”

Kanał deszczowy „A” przebiega po prawym obrzeżu zbiornika i po zewnętrznej stronie ciągu spacerowo – rowerowego.

Całkowita długość kanału L = 930 m w tym:

–	rurociąg PVC  500 mm				L = 420 m

–	rurociąg PVC  400 mm				L = 510 m

Kanał wyposażony jest

–	w 18 studzienek kanalizacyjnych przelotowych  1,2 m, h = od 1,3 do 	4,0 m.

–	„Osadnik”  200 cm, h = 1,77 m, H = 4,24 m

–	„Separator” 40/400  1,50 m, h = 1,67 m, H = 4,12 m

–	betonowe korytka z płytek ściekowych 50 x 50 x 15 cm – L = 897 m

–	betonowe studzienki ściekowe  0,50, h = 1,0 m, - sztuk 15

–	rurociągi drenażowe z rurek PVC karbowanych  100 mm – L = 870 m

## 3.5.1.1.a	Kanał deszczowy „A-1”

Boczny dopływ do kanału „A” z rur PVC  200 mm L = 9,0 m

Uzbrojenie kanału:

–	betonowe korytko odpływowe 20 x 30, L = 6,50 m

–	„Osadnik”  150 cm, h = 1,30 m, H = 2,90 m, V = 2,0 m3

## 3.5.1.2.	Kanał deszczowy „B”

Kanał deszczowy „B” przebiega po lewym obrzeżu zbiornika poza ciągiem spacerowo – rowerowym.

Całkowita długość kanału L = 835 m w tym:

–	rurociąg PVC  500 mm				L = 430 m

–	rurociąg PVC  400 mm				L = 405 m

Kanał wyposażony jest

–	w studzienki kanalizacyjne przelotowe  1,2 m, h = od 1,7 do 3,26 m – 	sztuk 16.

–	„Osadnik”  200 cm, h = 1,77 m, H = 3,20 m

–	„Separator” 40/400  1,50 m, h = 1,67 m, H = 3,10 m

–	betonowe korytka z płytek ściekowych 50 x 50 x 15 cm – L = 700 m

–	betonowe studzienki ściekowe  0,50, h = 1,0 m, - sztuk 12

–	rurociągi drenażowe  100 mm – L = 740 m

Szczegóły konstrukcyjno rozmiarowe na rys. 6.1 i 6.2

## 3.5.1.3.	Technologia wykonania

Po wykonaniu robót ziemnych w czaszy zbiornika i uformowanie bezpośrednich obrzeży zbiornika należy wytyczyć przebieg i szerokość poszczególnych rodzajów zainwestowania tj. 1,0 m – pas zieleni trawiastej, ciąg spacerowo – rowerowy szer. 4 m, korytka z betonowych płytek ściekowych szerokości 0,50 m i dalej pas terenu szerokości ca 1,50 m zajęty pod wykop w szalunkach pod kanały deszczowe oraz sieć drenażową.

Ze względów technologicznych kolejność realizacji poszczególnych urządzeń winna być następująca:

–	ciąg kanalizacyjno – drenażowy z wyposażeniem

–	korytka ściekowe z betonowych płytek ściekowych 50 x 50 x 15 cm

–	ciąg spacerowo – rowerowy (oddzielny projekt).

–	obsianie mieszankami traw – jedno metrowej szerokości pasa terenu 	pomiędzy brzegiem zbiornika a ciągiem spacerowym oraz pasa terenu 	zewnętrznego ciągu w granicach robót kanalizacyjnych i podwyższenia 	terenu.

Przy wykonywaniu poszczególnych niezależnych ciągów kanalizacyjnych roboty należy prowadzić od dołu (od odpływu) w kierunku górnym, wykonując na danych odcinkach pełny zakres robót, tj. osadzając poszczególne studzienki kanalizacyjne – przelotowe i ściekowe wraz z przykanalikami. Następnie po wykonaniu do odpowiedniej wysokości zasypek ułożyć na projektowanych rzędnych pojedyncze ciągi drenażowe. W fazie końcowej dokonać pełnej zasypki wykopu z odpowiednim zagęszczeniem urobku w wykopie i osądzić betonowe płytki ściekowe z zachowaniem projektowanych spadków.

Wyloty rurociągów do rzeki „Śmiłówki” wykonać z rur stalowych 
 500 mm, długości 6 i 10 m.

Urządzenia do podczyszczania wód są identyczne na kanale „A” i kanale „B” tj.:

–	„Osadnik” z kręgów żelbetowych  200 cm, h = 1,77 m, pojemność 
	5,0 m3

–	„Separatory” – Lamylowe – 40/400,  1,50 m, h = 1,67

–	„Próbniki” w studzienkach przelotowych  1,20 zlokalizowano na 	wylotowych odcinkach poszczególnych kanałów.

Wykonanie „Osadników” i „Separatorów” na kanałach „A” i „B” projektuje się pod osłoną drewnianych ścianek szczelnych z brusów drewnianych grubości 79 mm, h = 6,0 m, przy łącznej długości dla jednego ciągu L = 2 x 3 + 2 x 8 = 6 + 16 = 22 mb.

Na czas wykonania wykopu oraz żelbetowych fundamentów pod w/w urządzenia przewiduje się przepompowanie wody z wykopu pompami spalinowymi.

Dodtakowe wykopy pod „Osadniki” i „Separatory” V = 3 x 8 x 2 = 
48 m3 x 2 komp. = 96 m3 (ściany pionowe ca 2,0 m poniżej terenu). Dodatkowo wykopy od góry przy h = 2,0 m (bez szalunków) przy nachyleniu skarp n = 1:1, V = [ (3 x 8 + 7 + 12) / 2 ] x 2 = 108 m3, Wykop dodatkowy łączny Vd = 96 + 108 = 204,0 m3 z tego po wykonaniu urządzeń:

–	zasypanie Vz = 204 – 18 x 4 = 132 m3

–	rozplantowanie Vr = 204 – 132 = 72 m3

„Osadnik” przy kanale „A-1” o parametrach: rury żelbetowe  1,5 m, 
h = 1,3 m, Hc = 3,0 m.

Wykop w szalunkach V = 3 x 3 x 3 = 27 m3 z tego

–	zasypanie Vz = 19,0 m3

–	rozplantowanie Vr = 8,0 m3

W związku z niewielką odległością kanałów od lustra wody zbiornika jako przeciwfiltracyjne ich zabezpieczenie przewiduje się wykonanie:

–	szczelnych rurociągów kanalizacyjnych

–	wszystkie studzienki kanalizacyjne poniżej rzednej rzędnej 187.80 	zostaną dodatkowo uszczelnione okładziną z gliny warstwą grubości ca 	30 cm.

Łączna kubatura wykopów w szalunkach pod ciągi kanalizacyjne wynosi (w/g obliczeń na profilach podłużnych) gr. kat. III Vc = 3300 + 2980 = 6280 m3 z tego:

–	do ponownego zasypania Vz= 6000 m3

–	do rozplantowania Vr = 280 m3

Wszystkie rurociągi kanalizacyjne z rur PVC  500, 400 i 200 mm zostaną ułożóne na 15 cm warstwie podsypki z pospółki.

Projektowane minimalne spadki spadki rurociągów kanalizacyjnych 
J = 2‰

W tych samych wykopach kanałów zostaną ułożone pojedyncze ciągi drenarskie z rurek PVC  100 mm karbowanych w otulinie z włókniny wykonanej fabrycznie.

Minimalne spadki drenaży J = 3‰, minimalne spadki korytek z płytek ściekowych J = 1‰.

Szczegóły konstrukcyjne podano na profilach podłużńych oraz na charakterystycznych przekrojach poprzecznych – załączniki rysunkowe Nr 6.1. i 6.2.

## 3.5.2.	Rowy odwadniające

Dla obniżenia zbyt wysokiego zwierciadła wód gruntowych i ich odprowadzenia, projektuje się wykonanie w części cofkowej lewego brzegu zbiornika 3-ech otwartych rowów odwadniających w tym:

–	Rów „R-1” to odcinkowa odbudowa istniejącego zamulonego rowu 	melioracyjnego o parametrach:

–	szerokość dna b = 0,50, n = 1:1,5, hs = 1,10 m, i = 1‰, długość 		odcinka L = 135 m

–	ubezpieczenie rowu: w stopie kiszka z faszyny leśnej  1,5 cm na 		skarpach darnina na płask

–	w km 0 + 110 – 0 + 135 w dnie bystrze z narzutu kamiennego 
		grubości 20 cm, na początku i końcu bystrza palisada z pali 
		drewnianych  8 cm, h = 1,0 m.

Projektowane koryto odbudowanego rowu mieści się w parametrach 	rowu istniejącego, wykonane odbudową po brzegu prawym bez 	naruszenia istniejącego drzewostanu na brzegu lewym.

Dla potrzeb komunikacyjnych w km rowu 0 + 007 do 0 + 015 projektuje 	się wykonanie Przepustu rurowego typ P-4,  1,0 m, L = 8,0 m, rzędna 	dna 187.30 m n.p.m.

–	pozostałe 2-wa projektowane rowy o numerach „R-2” i „R-3” są rowami 	nowymi przebiegającymi przez tereny Inwestora tj. wzdłuż 	projektowanego ciągu spacerowo – rowerowego.

Parametry rowów:

–	„R-2” (km 0 + 000 – 0 + 090) długość L = 90 m, hs = 0,80 m, 
		i = 1‰

–	„R-3” (km 0 + 000 – 0 + 200) długość L = 200 m, hs = 0,90 m, 
		i = 1‰

–	szerokość dna rowów 				b = 0,50 m

–	nachylenie skarp 					n = 1:1,5

–	ubezpieczenie w stopie skarp opaska z kiszek z faszyny leśnej 
		 15 cm

–	skarpy umocnione darniną na płask na pełną wysokość

## 3.5.2.1.	Technologia wykonania

W pierwszej kolejności należy wykonać odbudowę rowu „R-1”. Rowy „R-2” i „R-3” należy wykonać po:

–	odbudowie rowu „R-1”

–	wykonaniu ciągu spacerowo – rowerowego w tym rejonie.

Dalsze szczegóły dotyczące omawianych rowów pokazano na rysunku 	Nr 6.2

## 3.6.	Wytyczne dla Inwestora

1.	Załatwić sprawy formalno – prawne związane z uzyskaniem prawa do 	dysponowania terenem na cele budowlane

2.	Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji wodnoprawnych i 	budowlanych oraz decyzji na wycinkę drzew

3.	Przekazać „Wykonawcy” plac budowy

4.	Brać udział w odbiorze robót zanikających i końcowych

5.	Operatem geodezyjnego podziału działek przekazać przebudowane 	koryto rzeki „Śmiłówki” jej administratorowi tj. M.Z.M.iU.W. 	Inspektorat w Szydłowcu

6.	Dokonać przekazania działek podwyższonych ich właścicielom w 	oparciu o geodezyjne wznowione i zastabilizowane granice

7.	Rozporządzać gruntem organicznym zgromadzonym w „Deponiach” dla 	jego rolniczo – ogrodniczego wykorzystania

8.	Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych „Deponiach”

9.	Przejąć w użytkowanie zbiornik wraz z jego urządzeniami

10.	Użytkować i eksploatować zbiornik zgodnie z jego przeznaczeniem na 	warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym

11.	Przed przystąpieniem do opróżnienia zbiornika o powyższym zamiarze 	zawiadomić Polski Związek Wędkarski z co najmniej 2-wu miesięcznym 	wyprzedzeniem

## 3.7.	Wytyczne dla Wykonawcy robót

Wykonanie urządzenia zbiornika zgodnie z:

–	opracowaną dokumentacją projektową

–	warunkami uzgodnień, pozwoleń i decyzji,

–	obowiązującymi normami, wytycznymi i przepisami z dziedziny 	gospodarki wodnej

–	„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych i 	hydrotechnicznych” oraz „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 	robót budowlanych”

–	opracować plan „BIOZ”

–	sporządzić harmonogram prac realizacyjnych

–	posiadać odpowiednią obsługę geodezyjną

–	pozyskany z wykopu zbiornika urobek piaszczysty przewieźć w rejon 	formowania zapory

–	współdziałać i opracować współzależny harmonogram robót z 	ewentualnym innym wykonawcą robót zbiornika, których Inwestorem 	jest Mazowiecki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział w 	Radomiu.

–	sporządzić operat powykonawczy wykonanych prac i urządzeń

–	wznowić i trwale zastabilizować granice działek terenów 	podwyższonych

–	przed zamierzonym opróżnieniem zbiornika powiadomić PZW w 	Radomiu

–	zlikwidować obiekty i urządzenia tymczasowe

–	naprawić szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wykonawczych

–	przekazać pisemnie właścicielom działek materiał pozyskany w trakcie 	wykonawstwa robót karczunkowych

–	dokonać próbnego napełnienia zbiornika

–	dokonać końcowego komisyjnego odbioru wykonanych prac

–	usunąć ewentualne usterki zgodnie z dyspozycją protokołu z 	komisyjnego odbioru

## 3.7.	Odbitki kserograficzne uzgodnień.

# Text boxes

Oznaczenie:

+ 	–	działki trwale zajęte pod inwestycję

–	–	działki czasowo zajęte pod inwestycję